## Slide 1
令和６年３月更新

## Slide 2: 事前アンケート
  事前アンケートにご協力ください
    5 分程度でご記入ください。
    ワークショップ終了後に回収します。

## Slide 3: 本ワークショップの趣旨
  住民の命を災害から守る
    そのために、防災気象情報を
    どのように活用し、
    市町村の災害対応として
    どのように対処すべきか、
    ワークショップを通して考える

## Slide 4: 「土砂災害編」に関する注意事項
大雨や台風等に対する実際の災害対応においては、 土砂災害と洪水災害との両方が発生する可能性を常に 想定して活動する必要があります。
ただし本ワークショップにおいては、限られた時間の中で防災気象情報を活用する演習を行うために、 取り扱う情報の対象を土砂災害に限定し、 土砂災害への対応を中心に議論していただきます。
実際の災害対応においては本ワークショップとは異なり、 「土砂災害だけ」または「洪水災害だけ」を想定して 警戒するということはあり得ませんので、ご注意下さい。

## Slide 5: 本日の内容
時刻 | 所要時間 | 実施内容
13:30 - 13:45 | 15分 | 開始～アイスブレイク
13:45 - 15:05 | 80分 | 災害対応グループワーク （場面1、2）
15:05 - 15:15 | 10分 | 休憩
15:15 - 15:50 | 35分 | 災害対応グループワーク （場面3）
15:50 - 16:25 | 35分 | ふりかえり
16:25 - 16:30 | 5分 | 講評、まとめ
終了後は事後アンケートにご協力ください。
このタイムテーブルは
実際に実施する際の 時刻に合わせて 修正してください

## Slide 6: 司会進行および解説
司会進行
解説
ワークショップ
全体の進行
専門的見地
からの解説・講評
このページには
実際に司会進行と解説を
担当される方々の
お名前やご所属などを
記載してください。

## Slide 7: 自己紹介
各グループの中でお互いに自己紹介してください。
順番に、1人1分以内で
  名前 ／ 所属
  防災に関するご自身の役割
  最近、天気予報に関して印象に残ったこと
を話してください。

## Slide 8: 役割決め
グループ内で話し合って役割を決めてください。
  グループのリーダー
  記録する人
  発表する人 (発表は4回あります)
１分程度でお願いします

## Slide 9: 災害対応グループワーク
防災気象情報等を活用した市町村の災害対応

## Slide 10: グループワークの進め方
皆さんの置かれた状況が説明されます
状況付与
検討すべき課題が問いかけられます
設問付与
状況を踏まえ、対応のあり方を検討し、ホワイトボードにまとめてください
グループ検討
各グループの検討結果を共有します
グループ発表
解 説
発表内容を踏まえて、認識しておくべき重要ポイントを再確認します
下記のプロセスを「場面 1～3」について 3 セット実施します。
前提状況

## Slide 11: 皆さんの設定
グループワークの間、皆さんは
「A 県 B 市 防災課」の職員です。
リーダーは、B 市の防災課長です。
B 市の市民の皆さんの安全のために、
日々の防災活動に取り組んでいます！
前提状況

## Slide 12: A 県 B 市の概況
  【市名】 A 県 B 市
  【人口】 約 10 万人
  【地勢等】 市域内は平地と丘陵地・台地、山地で構成
    平地は、複数の河川の流域に沿って形成された低地や、河川下流の三角州と干拓・埋立地。
    丘陵地・台地は低地に隣接し、東地区・西地区にある。
    山地は北地区・東地区・西地区にあり、標高 600ｍ以上の山岳も多い。
    水と緑に恵まれた都市景観であるが、土地利用の面で地形上の 制約があり、市街地での洪水や高潮による災害、周辺山麓部での がけ崩れや土石流による災害の発生の危険性がある。
    市街地の大半は軟弱な地層。山地では岩石が風化してできた砂などで 覆われた、もろい層が多く、大雨によるがけ崩れや土砂流出等の 災害のおそれがある。
前提状況

## Slide 13: 地図、ハザードマップ
B 市ハザードマップ
※土砂災害警戒区域等
※緊急指定避難場所（土砂災害）
B 市地図
1km
前提状況

## Slide 14: B 市の防災体制
【配備体制】
区分 | 配備の内容
第1次防災体制 （災害準備体制） | 防災気象情報を入手し、気象状況の進展を見守る連絡要員を配置し、防災気象情報の把握に努める （防災課職員1～3名）
第2次防災体制 （災害注意体制） | 警戒レベル３ 高齢者等避難の発令を検討する段階（管理職を配置し、警戒レベル３ 高齢者等避難の 発令を判断できる体制）
第3次防災体制 （災害警戒体制） | 警戒レベル３ 高齢者等避難を発令した段階 （市長あるいは市長の代理が登庁し、警戒レベル４ 避難指示の発令を判断できる体制）
第4次防災体制 （非常体制） ※災害対策本部設置 | 警戒レベル４ 避難指示を発令した段階 （あらかじめ定めた防災対応の全職員が体制に入る。災害が切迫・発生した段階もこの体制を引き継ぐ）
前提状況

## Slide 15: B 市の災害対策本部と関係機関
本部長
本部員
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
本部事務局
（防災課を中心に）
副本部長
副本部長代理
（町長）
（副町長 １名）
（総務部長）
（各部長、消防長、教育長）
＜主な関係機関＞
助言
前提状況
【災害対策本部の組織図】
＜国交省＞
河川国道事務所
<A県>
河川課
砂防課
A県土木事務所
危機管理課
A地方気象台
気象、高潮、地震・津波の警報等に関すること
所管する河川の洪水に 関すること
所管する中小河川の洪水、 土砂災害、高潮、地震・ 津波に関すること

## Slide 16: B 市の地域防災計画
避難情報の発令対象区域（土砂災害）
避難情報の発令は、土砂災害の危険度分布（土砂キキクル）で危険度が高まっている地域の 土砂災害警戒区域を対象とする。
※ ただし、土砂災害の危険度が高まるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に接近・通過 することが予想される場合又は立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合 など、危険度が高まる前の早い段階で発令する場合は、市内全域の土砂災害警戒区域を対象とする。
前提状況
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）

## Slide 17: B 市の地域防災計画
警戒レベル３ 高齢者等避難 の発令基準（土砂災害）
１～３のいずれかに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令することとする。
１： 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）が発表され、かつ、土砂キキクルが「赤」（警戒レベル３相当） となった場合
２： 数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想定される場合
３： 警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に 接近・通過することが予想される場合（大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合など） （夕刻時点で発令）
前提状況
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）

## Slide 18: B 市の地域防災計画
警戒レベル４ 避難指示 の発令基準（土砂災害）
１～５のいずれかに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令することとする。
１： 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当）が発表された場合 （※土砂災害警戒情報は市町村単位を基本として発表されるが、 警戒レベル４ 避難指示の発令対象区域は適切に絞り込む。）
２： 土砂キキクルで「紫」（警戒レベル４相当）となった場合
３： 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、 夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）
４： 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、 立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合 （立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令）
５： 土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発見された場合
※ 夜間・未明であっても、１～２又は５に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。
前提状況
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）

## Slide 19: B 市の地域防災計画
警戒レベル５ 緊急安全確保 の発令基準（土砂災害）
１～３のいずれかに該当する場合に、警戒レベル５緊急安全確保を発令することとする。
（災害が切迫）
１：大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当）が発表された場合 （※大雨特別警報（土砂災害）は市町村単位を基本として発表されるが、 警戒レベル５ 緊急安全確保の発令対象区域は適切に絞り込む。）
２：土砂キキクルで「黒」（警戒レベル５相当）となった場合
（災害発生を確認）
３： 土砂災害の発生が確認された場合
前提状況
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）

## Slide 20: 避難情報に関するガイドライン
４．１. ２ 手順２：「避難情報の発令対象区域の設定（絞り込み）」の基本的な考え方
（１） 絞り込みの必要性
以下の理由から避難情報の発令対象区域は可能な限り絞り込むことが重要である。
● 対象区域を絞らず、洪水等、土砂災害、高潮のいずれの災害リスクも想定されていない安全な地域の居住者等 にまで避難情報を発令することにより、
・ 安全な地域の居住者等までもが指定緊急避難場所に避難した場合、混雑や交通渋滞が発生したり、 避難のための移動中に災害に見舞われるおそれ
・ 立退き避難自体が身体的な負担になる高齢者等が不必要に避難した場合、身体的な負担となってしまうおそれ
・ 安全な地域の居住者等から避難の必要性に関する問合せが市町村に相次ぐおそれ
・ 「市内全域」といった漠然とした発令がなされた場合、危険性が低いところまで対象地域としていると受け止められ、 避難情報に対する信頼性を損ねるおそれ
等、様々な支障が生じると考えられるため。
● 災害リスクのある区域等に発令対象区域を絞り込むことにより、
・ 自らの居住地が避難情報の対象となっていることを知ることで、災害の危険が自らに迫っているとの危機感を持ち、 自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）が少なからず取り除かれることが期待されるため。
前提状況
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））

## Slide 21: 【場面1】 8月19日(火) 12：55

## Slide 22: これまでの気象状況
7月31日から8月11日にかけて、台風第12号及び第11号が 相次いで日本列島に接近し、8月5日から現在にかけて、 前線が日本付近に停滞。
7月30日から本日8月19日の期間を通じて、日本付近への 暖かく非常に湿った空気の流れ込みが継続している。
これら台風や前線等の影響で全国各地で大雨となっている。
現在、B市に注意報・警報は発表されていない。
【場面 1】 状況付与
【参考】
本日の日の出 05：34／日の入 18：54

## Slide 23: 19日 12：55
【場面 1】 状況付与
05:45 に「府県気象情報」が発表されました。
B市防災課では第1次防災体制（気象台 から発表される防災気象情報に注意を 向けておく体制）をとりました。
12:55 には「大雨注意報（警戒レベル２）」 が発表されました。
防災課では、気象庁ホームページなどで 次の情報を確認しました。
  今後の雨（降水短時間予報）
  土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）

## Slide 24: 【グループ検討】 19日（火） 12：55
部長から「今後の市の防災体制と避難判断の必要性を検討せよ」 という指示がきました。
入手した「防災気象情報」の内容を確認し、次の点について検討してください。
「市がとるべき体制」は？
「警戒レベル３ 高齢者等避難」の発令の可能性、タイミングは？
【場面 1】
20分で検討をお願いします
  市長に説明することを想定して「理由」「根拠」も整理してください

## Slide 25: 【グループ発表】 場面1
グループで検討した結果を発表してください。
「市がとるべき体制」は？
「警戒レベル３ 高齢者等避難」の発令の可能性、タイミングは？
【場面 1】
3分以内で発表をお願いします
  そのように考えた「理由」 「根拠」も説明してください

## Slide 26: 【場面1】 解 説

## Slide 27
警報や注意報に先立つ注意の喚起
【場面 1 】 解説
第1次防災体制（災害準備体制）
● 12：55 「大雨注意報（警戒レベル２）」 発表
● 5：45 「Ａ県気象情報」 発表
① 市がとるべき防災体制は？
気象状況の進展を見守る連絡要員を配置し、防災気象情報の把握に努める
防災気象情報を読み取る

## Slide 28: ② 「警戒レベル３ 高齢者等避難」発令の可能性、タイミングは？
【場面 1 】 解説
警戒レベル３ 高齢者等避難 の発令基準（土砂災害）
１～３のいずれかに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令することとする。
１： 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）が発表され、かつ、土砂キキクルが「赤」（警戒レベル３相当） となった場合
２： 数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想定される場合
３： 警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に 接近・通過することが予想される場合（大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合など） （夕刻時点で発令）
● B 市の地域防災計画を確認する。

## Slide 29: ② 「警戒レベル３ 高齢者等避難」発令の可能性、タイミングは？
【場面 1 】 解説
警戒レベル３ 高齢者等避難 の発令基準（土砂災害）
１～３のいずれかに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令することとする。
１： 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）が発表され、かつ、土砂キキクルが「赤」（警戒レベル３相当） となった場合
２： 数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想定される場合
３： 警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に 接近・通過することが予想される場合（大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合など） （夕刻時点で発令）
● B 市の地域防災計画を確認する。
「大雨警報（土砂災害）」は 発表されていない
状況付与に、通行規制や冠水等に関する情報はない

## Slide 30: ② 「警戒レベル３ 高齢者等避難」発令の可能性、タイミングは？
【場面 1 】 解説
警戒レベル３ 高齢者等避難 の発令基準（土砂災害）
１～３のいずれかに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令することとする。
１： 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）が発表され、かつ、土砂キキクルが「赤」（警戒レベル３相当） となった場合
２： 数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想定される場合
３： 警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に 接近・通過することが予想される場合（大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合など） （夕刻時点で発令）
● B 市の地域防災計画を確認する。
夜間・早朝に１、２に該当するような状況になるかどうかを見極める
気象警報・注意報
早期注意情報（警報級の可能性）
今後の雨（降水短時間予報）
を確認する。

## Slide 31: 大雨注意報（警戒レベル２）
【場面 1 】 解説
● B 市の気象警報・注意報を確認
20日未明までに「大雨警報（土砂災害） （警戒レベル３相当）」に切り替える可能性が高い

## Slide 32: 早期注意情報（警報級の可能性）
【場面 1 】 解説
● B 市の早期注意情報（警報級の可能性）を確認
20 日明け方までに 大雨警報を発表する可能性が高い

## Slide 33: 今後の雨（降水短時間予報）
【場面 1 】 解説
現時点から6時間後まで、 5mm/h以上の雨を示す青メッシュが 同じ区域に線状にとどまって、 雨が降り続くことが分かる
6時間後までB市では 雨が降り続く予想

## Slide 34: ② 「警戒レベル３ 高齢者等避難」 発令の可能性
【場面 1 】 解説
今後も雨が降り続ける可能性が高い。
20日未明に大雨になる可能性が高い。
大雨警報（土砂災害）に切り替わる可能性が高い。
夜間・早朝に「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令するような 状況は十分想定される。

## Slide 35: ② 「警戒レベル３ 高齢者等避難」発令の可能性、タイミングは？
【場面 1 】 解説
警戒レベル３ 高齢者等避難 の発令基準（土砂災害）
１～３のいずれかに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令することとする。
１： 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）が発表され、かつ、土砂キキクルが「赤」（警戒レベル３相当） となった場合
２： 数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想定される場合
３： 警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に 接近・通過することが予想される場合（大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合など） （夕刻時点で発令）
● B 市の地域防災計画を確認する。
今回の場面は３の条件に該当

## Slide 36: ② 「警戒レベル３ 高齢者等避難」 発令のタイミング
今後も雨が降り続ける可能性が高い。
20日未明に大雨になる可能性が高い。
大雨警報（土砂災害）に切り替わる可能性が高い。
夜間・早朝に「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令するような 状況は十分想定される。
夜間に「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令することを 避けるため、明るいうちに発令することが必要と考えられる。
【場面 1 】 解説

## Slide 37: 【場面2】 8月19日(火) 16：03

## Slide 38: 13:00 の時点での解析雨量
【場面 2】 状況付与

## Slide 39: 14:00 の時点での解析雨量
【場面 2】 状況付与

## Slide 40: 15:00 の時点での解析雨量
【場面 2】 状況付与

## Slide 41: 16:00 の時点での解析雨量
【場面 2】 状況付与

## Slide 42: 19日 16：03
気象庁から大雨警報（土砂災害） （警戒レベル３相当）が発表されました。
気象庁ホームページなどで次の情報を 確認しました。
  気象警報・注意報
  今後の雨（降水短時間予報）
  土砂キキクル （大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
【場面 2】 状況付与

## Slide 43: 【グループ検討】 19日 16：03
【場面 2 】
市は、速やかに「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令することとしました。
① 「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令する対象区域は？
② 住民に「警戒レベル３ 高齢者等避難」を伝達するうえで 伝えるべき大事なことは？ 伝達の手段は？
③ 今後、市がとるべき体制は？
20分で検討をお願いします
  市長に説明することを想定して「理由」「根拠」も整理してください

## Slide 44: 【グループ発表】 場面2
【場面 2 】
3分以内で発表をお願いします
  そのように考えた「理由」 「根拠」も説明してください
グループで検討した結果を発表してください。
「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令する対象区域は？
住民に「警戒レベル３ 高齢者等避難」を伝達するうえで 伝えるべき大事なことは？ 伝達の手段は？
今後、市がとるべき体制は？

## Slide 45: 【場面2】 解 説

## Slide 46: 大雨警報(土砂災害)
【場面 2 】 解説
● 「警戒レベル３ 高齢者等避難」 の発令の決定
● 16：03 大雨警報（土砂災害） （警戒レベル３相当） 発表

## Slide 47: ① 「警戒レベル３ 高齢者等避難」の対象区域は？
【場面 2 】 解説
〇土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）において危険度が高まっているメッシュと重なった土砂災害警戒区域等に避難情報を発令することを基本とする。
〇状況に応じて、その周辺の発令区域も含めて避難情報を発令することを検討する。
高
危
険
度
低
今後の情報等に留意
災害切迫 【警戒レベル５相当】 実況で大雨特別警報の基準に用いる指標に到達
危険 【警戒レベル４相当】 実況または予想で土砂災害警戒情報の基準に到達
警戒 【警戒レベル３相当】 実況または予想で大雨警報の土壌雨量指数基準に到達
注意 【警戒レベル２相当】 実況または予想で大雨注意報の土壌雨量指数基準に到達
①土砂キキクル （大雨警報(土砂災害)の危険度分布）
②ハザードマップ
（土砂災害警戒区域等）
避難情報の
発令対象区域
＋
＝
警戒レベル３
高齢者等避難
発令対象区域
（土砂災害警戒区域）
警戒レベル４避難指示
発令対象区域
（土砂災害警戒区域）
平常時のうちに メッシュの位置と 地区との関係を 整理しておくとよい

## Slide 48: 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
【場面 2 】 解説
（注意）危険度分布の「災害切迫（黒）」は「警戒レベル５相当」
※「警戒レベル５」は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。
少なくとも土砂キキクルで【赤色（警戒レベル３相当）】が示されている土砂災害警戒区域に ついては「警戒レベル３ 高齢者等避難」を 発令する必要があると考えられる。
ただし、土砂キキクルの危険度判定に使われているのは２時間先までの予測値に限られることから、右図だけでは、それより先の今晩以降の状況を判断することはできない。
今後の雨（降水短時間予報）などを参考に、
日没までの時間や、今晩以降の予測が難しいこと、高齢者等の避難行動の困難さなどを考慮 して、より広い範囲を対象区域として設定することも考えられる。

## Slide 49: ② 情報を伝達するうえで伝えるべき大事なことは？
【場面 2 】 解説
避難すべき人に情報が伝わり
その方たちに適切な避難行動をとっていただくこと
避難に関する情報伝達の目的
① どのような避難情報を発令したか
② 誰が、どのような避難行動をとるべきか
警戒レベル３ 高齢者等避難
警戒レベル４ 避難指示
警戒レベル５ 緊急安全確保
避難情報に関する伝達文の基本的な項目
指定緊急避難場所への立退き避難
安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の
自主的な避難先への立退き避難
屋内安全確保
緊急安全確保

## Slide 50: 誰が、どのような避難行動をとるべきか
【場面 2 】 解説
対象区域にいる高齢者等、避難に時間を要する方と その支援者は、立退き避難する。
対象区域にいるその他の人も必要に応じ、普段の行動を 見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難 するタイミングである。
災害が発生する時期や場所を精確に予測するのが困難
土砂災害が発生してから逃げることは困難（人的被害）
危険区域から少しでも離れれば人的被害の軽減が期待できる
土砂災害の特徴
「警戒レベル３ 高齢者等避難」発令時に求められる行動
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）

## Slide 51: 伝達手段
【場面 2 】 解説
多様な伝達手段を用いる
  受け取る方々の事情に配慮
多様な手段を使うためには、要員確保も不可欠
主な手段
TV 放送（ケーブルテレビを含む）
ラジオ放送（コミュニティ FM を含む）
市町村防災行政無線（同報系） （屋外拡声器、戸別受信機）
IP 告知システム
緊急速報メール
SNS（Social Networking Service）
広報車、消防団による広報
電話、FAX、登録制メール
消防団、警察、自主防災組織、近隣の居住者等による直接的な声かけ

## Slide 52: ③ 今後、市がとるべき体制は？
【場面 2 】 解説
警報発表の時点で市町村がとるべき体制
重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報
警報とは
市町村長あるいは市町村長の代理が登庁し、 「警戒レベル４ 避難指示」の発令を判断できる体制
専門機関から、気象や河川の状況、今後の見通しなどを、 電話等で直接聞ける体制
19日（火） 16：03 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当） 発表
避難行動に係る要員の確保が必要
要配慮者用の「指定緊急避難場所」の受入れ体制（要員の確保）
「警戒レベル４ 避難指示」の発令に備え、緊急指定避難場所を開設する 要員の確保
「第 3 次防災体制」 に相当
気象台には地方公共団体との
連絡用の電話があります

## Slide 53: 【場面3】 8月19日(火) 16：35

## Slide 54: 【状況付与】 19日 16：35
地方気象台に電話して、今後の雨の降り方や土砂災害の危険度等についてアドバイスを求めたところ、 次のような回答がありました。
  未明にかけて激しい雨が同じ場所で予想されており、土砂災害の危険度はさらに高まっている。
  現在、B市に対して「土砂災害警戒情報」 （警戒レベル４相当）を発表するよう準備を進めている。
上の状況から部長は「警戒レベル４ 避難指示」を 発令すべき状況であることを認識しました。
気象庁ホームページなどで次の情報を確認しました。
  今後の雨（降水短時間予報）
  土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
【場面 3 】

## Slide 55: 【グループ検討】 19日 16：35
【場面 3 】
部長から「警戒レベル４ 避難指示」を発令する準備を進めるよう指示がきました。 「防災気象情報」の内容を確認し、次の３点について検討してください。
① 「警戒レベル４ 避難指示」を発令するタイミングは？
② 「警戒レベル４ 避難指示」の対象区域は？
③ 住民に「警戒レベル４ 避難指示」を伝達するうえで伝えるべき 大事なことは？
20分で検討をお願いします
  市長に説明することを想定して「理由」「根拠」も整理してください

## Slide 56: 【グループ発表】 場面3
【場面 3 】
グループで検討した結果を発表してください。
① 「警戒レベル４ 避難指示」を発令するタイミングは？
② 「警戒レベル４ 避難指示」の対象区域は？
③ 住民に「警戒レベル４ 避難指示」を伝達するうえで伝えるべき 大事なことは？
3分以内で発表をお願いします
  そのように考えた「理由」 「根拠」も説明してください

## Slide 57: 【場面3】 解 説

## Slide 58: ① 「警戒レベル４ 避難指示」 を発令するタイミングは？
警戒レベル４ 避難指示 の発令基準（土砂災害）
１～５のいずれかに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令することとする。
１： 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当）が発表された場合 （※土砂災害警戒情報は市町村単位を基本として発表されるが、 警戒レベル４ 避難指示の発令対象区域は適切に絞り込む。）
２： 土砂キキクルで「紫」（警戒レベル４相当）となった場合
３： 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、 夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）
４： 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、 立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合 （立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令）
５： 土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発見された場合
※ 夜間・未明であっても、１～２又は５に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。
【場面 3 】 解説
● B 市の地域防災計画を確認する。
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）

## Slide 59: 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
【場面 3 】 解説
【赤色】 （警戒レベル３相当）が 多く現れている。
予想または実況で「土砂災害警戒情報の基準に到達」を表す【紫色】 （警戒レベル４相当） が現れている。
（注意）危険度分布の「災害切迫（黒）」は「警戒レベル５相当」
※「警戒レベル５」は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。
「警戒レベル4 避難指示」 を 発令する基準を満たしている状況

## Slide 60: ① 「警戒レベル４ 避難指示」を発令するタイミングは？
少なくとも 「土砂災害警戒情報」 が発表される頃には、地域防災計画に基づき 「警戒レベル４ 避難指示」 を発令することが考えられる。
「土砂災害警戒情報」の発表を待たずに、地域防災計画に基づき、 既に土砂キキクルに出ている 【紫色】（警戒レベル４相当） を根拠として 発令することも十分に考えられる。
もし何らかの前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発見された場合は、当該箇所および周辺区域に対して躊躇なく 「警戒レベル４ 避難指示」 を発令する。
【場面 3 】 解説
警戒レベル５では命の危険！ 警戒レベル４までに必ず避難！
警戒レベル５：緊急安全確保、警戒レベル５相当：大雨特別警報（土砂災害）
このような現象が見られた時には、 既に土砂崩れ等の現象が 我々から見えにくい場所で発生している

## Slide 61: ② 「警戒レベル４ 避難指示」の対象区域は？
● B 市の地域防災計画を確認する。
警戒レベル４ 避難指示 の発令基準（土砂災害）
１～５のいずれかに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令することとする。
１： 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当）が発表された場合 （※土砂災害警戒情報は市町村単位を基本として発表されるが、 警戒レベル４ 避難指示の発令対象区域は適切に絞り込む。）
２： 土砂キキクルで「紫」（警戒レベル４相当）となった場合
３： 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、 夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）
４： 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、 立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合 （立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令）
５： 土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発見された場合
※ 夜間・未明であっても、１～２又は５に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）
【場面 3 】 解説
今回、「警戒レベル４ 避難指示」の発令根拠となる
１、２に該当する区域には警戒レベル４ 避難指示を発令

## Slide 62: ② 「警戒レベル4 避難指示」の対象区域は？
【場面 3 】 解説
〇土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）において危険度が高まっているメッシュと重なった土砂災害警戒区域等に避難情報を発令することを基本とする。
〇状況に応じて、その周辺の発令区域も含めて避難情報を発令することを検討する。
高
危
険
度
低
今後の情報等に留意
災害切迫 【警戒レベル５相当】 実況で大雨特別警報の基準に用いる指標に到達
危険 【警戒レベル４相当】 実況または予想で土砂災害警戒情報の基準に到達
警戒 【警戒レベル３相当】 実況または予想で大雨警報の土壌雨量指数基準に到達
注意 【警戒レベル２相当】 実況または予想で大雨注意報の土壌雨量指数基準に到達
①土砂キキクル （大雨警報(土砂災害)の危険度分布）
②ハザードマップ
（土砂災害警戒区域等）
避難情報の
発令対象区域
＋
＝
警戒レベル３
高齢者等避難
発令対象区域
（土砂災害警戒区域）
警戒レベル４避難指示
発令対象区域
（土砂災害警戒区域）
平常時のうちに メッシュの位置と 地区との関係を 整理しておくとよい

## Slide 63: 今後の雨（降水短時間予報）
【場面 3 】 解説
場面２（16：03時点）と同様、 6時間後まで断続的に雨が続く予想
19日21-24時には80mm/hの猛烈な雨の予想
現時点から6時間後まで
  黄色（20-30 mm/h） オレンジ（30-50 mm/h） 赤色（50-80 mm/h）
のメッシュが同じ区域にとどまり 雨が降り続く予想
今後の雨（降水短時間予報）
危険度を色分けした時系列
今後、土砂キキクルの紫の区域が
さらに増えることも想定される
【紫色】（警戒レベル４相当）の周辺区域と ハザードマップの「土砂災害警戒区域等」 が重なる区域を対象に「警戒レベル４ 避難指示」を発令することが考えられる

## Slide 64: 今後の雨の見通し等を含めた対象区域の設定
64
● B 市の地域防災計画を確認する。
警戒レベル４ 避難指示 の発令基準（土砂災害）
１～５のいずれかに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令することとする。
１： 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当）が発表された場合 （※土砂災害警戒情報は市町村単位を基本として発表されるが、 警戒レベル４ 避難指示の発令対象区域は適切に絞り込む。）
２： 土砂キキクルで「紫」（警戒レベル４相当）となった場合
３： 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、 夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）
４： 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、 立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合 （立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令）
５： 土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発見された場合
※ 夜間・未明であっても、１～２又は５に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）
【場面 3 】 解説
【紫色】（警戒レベル４相当）の箇所が増えることが想定されるため、 【紫色】（警戒レベル４相当） に加えて 【紫色】 の周辺の区域にも 警戒レベル４ 避難指示 を発令することが考えられる
今回はさらに３にも該当

## Slide 65: ③ 住民に伝達するうえで伝えるべき大事なこと
場面2で検討した「警戒レベル３ 高齢者等避難」と基本は同じ
「警戒レベル４ 避難指示」の場合の避難行動の原則は、 避難指示の対象区域の住民全員が立退き避難。
立退き避難が危険であると、居住者・施設管理者等が 自ら判断した場合には 「緊急安全確保」が必要。
(1) 危険な区域（土砂災害警戒区域等）から少しでも離れる
(2) それが危険だと自ら判断した場合には次善の策として 「近隣の安全な場所」へ移動。 それすら危険だと自ら判断した場合には、 その時点にいる建物において命が助かる可能性が 少しでも高いより安全な場所へ移動。
（例えば屋内の高いところや、場合によっては屋上など）
【場面 3 】解説

## Slide 66: ふりかえり
わが市町村における対策の検討

## Slide 67: 【個人作業】 思ったこと、気づいたこと
＜ふりかえりの意図＞
「災害対応グループワーク」を通じて皆さんが 感じたことや気づいたことをわが街の防災力 向上のための取組みに活かしたい！
●●を
決断する
こと
▲▲を
把握する
こと
グループワークの中で議論したことの中から、わが市として、職員として、難しいと思ったこと
ふりかえり
1 人 2 個以上考えてください

## Slide 68: 【グループ作業】 意見を共有
〇〇 すること
〇〇 すること
〇〇 すること
タイトル
〇〇 すること
〇〇 すること
タイトル
〇〇 すること
〇〇 すること
タイトル
同じような意見をグループ化 してください。
これらが、わが市の防災力向上 における「課題」だと考えます。
A グループ
対策案
難しいと思ったこと
ふりかえり

## Slide 69: 【グループ作業】 対策を検討
〇〇 すること
〇〇 すること
〇〇 すること
〇〇 すること
難しいと思ったこと
〇〇 すること
〇〇 すること
〇〇 すること
「課題」から特に重要な 3 つ 選択してください。
3 つの課題を解決するために、今後、わが町・わが職場で 取組むとよい「対策案」を 検討してください。
A グループ
対策案
毎年●●に取り組む
定期的に●●する
新人職員に●●する
住民に●●する
●●課が▲▲する
タイトル
タイトル
タイトル
ふりかえり
15 分程度でお願いします

## Slide 70: 【グループ発表】 対策を検討
3分以内で発表をお願いします
グループで検討した内容を発表してください。
「課題」と「対策案」
ふりかえり

## Slide 71: 講 評

## Slide 72: ま と め

## Slide 73: さいごに
  市町村職員として、気象庁などから提供されるキキクル等の情報を 適切に使い、的確なタイミングで市の体制強化や避難情報の判断・ 伝達を実施することで、住民の命を災害から守る
まとめ
警報等
避難情報等
避 難
情報収集・伝達
防災体制の整備
避難情報の判断
情報収集
避難行動
情報伝達
気象庁等
市町村
住民等
本ワークショップでの経験や気づきを
今後の業務に活かしましょう！

## Slide 74
「事後アンケート」 にご協力をお願いします
終 了
たいへんお疲れさまでした