## Slide 1: 中小河川洪水災害編
地方公共団体防災担当者向け
気象防災ワークショップ
令和３年災害対策基本法改正対応版
令和４年６月キキクル黒紫対応
令和６年３月更新

## Slide 2: 事前アンケート
  事前アンケートにご協力ください
    5分程度でご記入ください。
    ワークショップ終了後に回収します。

## Slide 3: 本ワークショップの趣旨
  住民の命を災害から守る
    そのために、防災気象情報を
    どのように活用し、
    市町村の災害対応として
    どのように対処すべきか、
    ワークショップを通して考える

## Slide 4: 「中小河川洪水災害編」に関する注意事項
大雨や台風等に対する実際の災害対応においては、 土砂災害と洪水災害との両方が発生する可能性を常に 想定して活動する必要があります。
ただし本ワークショップにおいては、限られた時間の中で 防災気象情報を活用する演習を行うために、 取り扱う情報の対象を中小河川の洪水災害に限定し、 洪水災害への対応を中心に議論していただきます。
実際の災害対応においては本ワークショップとは異なり、 「土砂災害だけ」または「洪水災害だけ」を想定して 警戒するということはあり得ませんので、ご注意下さい。

## Slide 5: 本日の内容
時刻 | 所要時間 | 実施内容
13:30 - 14:15 | 45分 | 開始～アイスブレイク これまでの経緯、場面1
14:15 - 15:00 | 45分 | 災害対応グループワーク （場面2）
15:00 - 15:10 | 10分 | 休憩
15:10 - 15:55 | 45分 | 災害対応グループワーク （場面3）
15:55 - 16:25 | 30分 | ふりかえり
16:25 - 16:30 | 5分 | 講評、まとめ
終了後は事後アンケートにご協力ください。
これまでの場面１→これまでの経緯
これまでの場面２→場面１
これまでの場面３→場面２
新規の場面４ →場面３
に変更。これに伴い、 全体時間が変わらないように 各コマの時間を調整
このタイムテーブルは
実際に実施する際の 時刻に合わせて 修正してください

## Slide 6: 司会進行および解説
司会進行
解説
ワークショップ
全体の進行
専門的見地 からの解説・講評
このページには
実際に司会進行と解説を
担当される方々の
お名前やご所属などを
記載してください。

## Slide 7: 自己紹介
各グループの中でお互いに自己紹介してください。
順番に、1人1分以内で
    名前 ／ 所属
    防災に関するご自身の役割
    最近、天気予報に関して印象に残ったこと
を話してください。

## Slide 8: 役割決め
グループ内で話し合って役割を決めてください。
  グループのリーダー
  記録する人
  発表する人 (発表は ２ 回あります)
１分程度でお願いします

## Slide 9: 災害対応グループワーク
防災気象情報等を活用した市町村の災害対応

## Slide 10: グループワークの進め方
皆さんの置かれた状況が説明されます
状況付与
検討すべき課題が問いかけられます
設問付与
状況を踏まえ、対応のあり方を検討し、ホワイトボードにまとめてください
グループ検討
各グループの検討結果を共有します
グループ発表
解 説
発表内容を踏まえて、認識しておくべき重要ポイントを再確認します
下記のプロセスを「場面 2～3 」について 2 セット実施します。
（「場面 1 」は状況の説明のみ）

## Slide 11: 皆さんの設定
グループワークの間、皆さんは
「A 県 B 町 防災課」の職員です。
リーダーは、B 町の防災課長です。
B 町の町民の皆さんの安全のために、
日々の防災活動に取り組んでいます！

## Slide 12: A 県 B 町の概況
B 町の位置
※ B 町は A 県の
東部に位置する
B 町地図
人口約 1 万人。
町の大半は山とそれに囲まれた盆地や谷。1,000m 級の山も点在している。 東側は太平洋に面している。
町の中央を西から東に横切るように 中小河川 C 川が流れる。
主要な道路の多くが川沿いを通って おり、多くの集落は川沿いに形成 されている。
年間降水量は 1,100mm 、8 月の降水量は 160mm 程度（平年値）。
8 月の日没時刻は 18 時頃。
天気予報の発表区域は
「A 県沿岸北部」
Ｃ川
前提状況

## Slide 13: 地図
西北地区
西地区
東地区
北地区
B町役場
C 川
C 川
W 水位観測所
南地区
C 川
流域雨量指数の対象点
前提状況

## Slide 14: C 川について
町の中央部を西から東に横切るように流れている。
「その他河川」である。河川管理者は A 県河川課。
浸水想定区域図がB 町の Web サイトで公開されている。
水位観測所は 1 ヶ所設置されている。
  B 町地図上の 「W 水位観測所」
計画高水位は ３. ４ m 、 氾濫注意水位は ２. ５ m 、 水防団待機水位は １. ７ m に 設定されている。
流域雨量指数の対象点もほぼ同地点。
  B 町地図上の「流域雨量指数の対象点」
B 町での C 川の洪水浸水想定区域図
前提状況
流域雨量指数の対象点
W 水位観測所

## Slide 15: B 町の防災体制
【配備体制】
区分 | 配備の内容
第 1 次防災体制 （災害準備体制） | 防災気象情報を入手し、気象状況の進展を見守る連絡要員を配置し、防災気象情報の把握に努める （防災課職員1～3名）
第 2 次防災体制 （災害注意体制） | 警戒レベル３ 高齢者等避難の発令を検討する段階 （管理職を配置し、警戒レベル３高齢者等避難の発令を判断できる体制）
第 3 次防災体制 （災害警戒体制） | 警戒レベル３ 高齢者等避難を発令した段階 （市長あるいは市長の代理が登庁し、警戒レベル４ 避難指示の発令を判断できる体制）
第 4 次防災体制 （非常体制） ※災害対策本部設置 | 警戒レベル４ 避難指示を発令した段階 （あらかじめ定めた防災対応の全職員が体制に入る。災害が切迫・発生した段階もこの体制を引き継ぐ）
前提状況

## Slide 16: B 町の災害対策本部と関係機関
本部長
本部員
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
本部事務局
（防災課を中心に）
副本部長
副本部長代理
（町長）
（副町長 １名）
（総務部長）
（各部長、消防長、教育長）
＜国交省＞
河川国道事務所
＜主な関係機関＞
<A県>
河川課
砂防課
A県土木事務所
危機管理課
A地方気象台
助言
気象、高潮、地震・津波の警報等に関すること
所管する河川の洪水に 関すること
所管する中小河川の洪水、 土砂災害、高潮、地震・ 津波に関すること
【災害対策本部の組織図】
前提状況

## Slide 17: B 町の地域防災計画
前提状況
避難情報の発令対象区域（洪水）
避難情報の発令は、指定河川洪水予報や洪水警報の危険度分布（洪水キキクル）で危険度が 高まっている河川の洪水に関する浸水想定区域を対象とする。
当該区域が指定されていない河川については、河川に沿った低地（谷底平野等）を対象とする。
ただし、洪水の危険度が高まるような強い降雨を伴う前線や台風等が立退き避難が困難となる 暴風を伴い接近・通過することが予想される場合など、危険度が高まる前の早い段階で避難情報を 発令する場合は、市内の全ての中小河川の洪水に関する浸水想定区域を対象とする。
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）

## Slide 18: B 町の地域防災計画
前提状況
警戒レベル ３ 高齢者等避難 の発令基準 （その他河川等）
１～３のいずれかに該当する場合に、警戒レベル ３ 高齢者等避難を発令することとする。
１： C 川の W 水位観測所の水位が一定の水位（水防団待機水位 １. ７ m）に到達し、なおかつ、 次の条件により、水位上昇のおそれがある場合
  C 川の洪水警報の危険度分布で「警戒（赤）」（警戒レベル ３ 相当情報 [洪水]）が出現した場合 （流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場合）
２： 堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合
３： 警戒レベル ３ 高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、 夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）

## Slide 19: B 町の地域防災計画
前提状況
警戒レベル ４ 避難指示 の発令基準 （その他河川等）
１～４のいずれかに該当する場合に、警戒レベル ４ 避難指示を発令することとする。
１： C 川の W 水位観測所の水位が一定の水位（氾濫注意水位 ２. ５ m）に到達し、なおかつ、 次の条件により、水位上昇のおそれがある場合
  C 川の洪水警報の危険度分布で「警戒（紫）」（警戒レベル ４ 相当情報 [洪水]）が出現した場合 （流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合）
２： 堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
３： 警戒レベル ４ 避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、 夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）
４：警戒レベル ４ 避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、 立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合 （立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令）
※夜間・未明であっても、発令基準 １ ～ ２ に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）

## Slide 20: B 町の地域防災計画
前提状況
警戒レベル ５ 緊急安全確保 の発令基準 （その他河川等）
１～５のいずれかに該当する場合に、警戒レベル ５ 緊急安全確保を発令することとする。
（災害が切迫）
１： C 川の W 水位観測所の水位が計画高水位である ３. ４ m に到達した場合
２： C 川の洪水危険度分布で「災害切迫（黒）」（警戒レベル ５ 相当情報 [洪水]）が出現した場合 （流域雨量指数が実況で大雨特別警報（浸水害）基準に到達した場合）
３：堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高まった場合
４：樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合や排水機場の運転を停止せざるをえない場合 （支川合流部の氾濫のため発令対象区域を限定する）
５：大雨特別警報（浸水害）が発表された場合 （※大雨特別警報（浸水害）は市町村単位を基本として発表されるが、警戒レベル ５ 緊急安全確保の 発令対象区域は適切に絞り込むこと）
（災害発生を確認）
６： 堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合 （水防団等からの報告により把握できた場合）
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）

## Slide 21: 避難情報に関するガイドライン
４．１. ２ 手順２：「避難情報の発令対象区域の設定（絞り込み）」の基本的な考え方
（１） 絞り込みの必要性
以下の理由から避難情報の発令対象区域は可能な限り絞り込むことが重要である。
● 対象区域を絞らず、洪水等、土砂災害、高潮のいずれの災害リスクも想定されていない安全な地域の居住者等 にまで避難情報を発令することにより、
・ 安全な地域の居住者等までもが指定緊急避難場所に避難した場合、混雑や交通渋滞が発生したり、 避難のための移動中に災害に見舞われるおそれ
・ 立退き避難自体が身体的な負担になる高齢者等が不必要に避難した場合、身体的な負担となってしまうおそれ
・ 安全な地域の居住者等から避難の必要性に関する問合せが市町村に相次ぐおそれ
・ 「市内全域」といった漠然とした発令がなされた場合、危険性が低いところまで対象地域としていると受け止められ、 避難情報に対する信頼性を損ねるおそれ
等、様々な支障が生じると考えられるため。
● 災害リスクのある区域等に発令対象区域を絞り込むことにより、
・ 自らの居住地が避難情報の対象となっていることを知ることで、災害の危険が自らに迫っているとの危機感を持ち、 自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）が少なからず取り除かれることが期待されるため。
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））
前提状況

## Slide 22: 【これまでの経緯】 8月29日（水） 17:39 台風第10号接近

## Slide 23: 台風経路図の見方
予報円：台風の中心が到達すると予想される範囲。予報時刻に円内に台風の中心が入る確率が70％
暴風警戒域：台風の中心が予報円内に進んだ場合に暴風域に入る おそれのある範囲
「5日後に円内のどこかに中心がある確率が70％」
予報円が次第に大きくなるのは「先になるほど位置は不確実になる」という意味
「台風が次第に発達」という意味ではない
円の中心付近に沿って 進むと読み取るべきはない
参考文献：気象庁ホームページ 「台風情報の種類と表現方法」
【これまでの経緯】

## Slide 24: 台風第 10 号と、これまでの気象状況
強い台風第１０号は、２９日１５時には八丈島の東南東約３３０キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルで中心から半径１１０キロ以内では風速 ２５メートル以上の暴風となっています。
台風第１０号は、２９日夜は日本の東を北東へ進み、３０日は進路を西よりに変えて東北地方に接近し、３０日夕方 から夜には、強い勢力で暴風域を 伴ったまま東北地方に上陸するおそれがあります。
29 日（水） 17:39 「台風第10号に関する A 県気象情報 第 5 号」
【これまでの経緯】

## Slide 25: 【場面 1 】 8月30日（木） 05：19

## Slide 26: 30日（木） 05:19
大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）が発表 されました。
B 町役場付近では昨日から 5mm/h 程度の雨が 降り続いています。
台風の接近が予想されていることから、B 町では 昨日夕方の時点で「第2次防災体制」となっています。
次のデータを入手しました。
  台風第 10 号 進路予想図
  解析雨量・今後の雨（降水短時間予報）
  流域雨量指数の予測値
  洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
  C 川の水位（W 水位観測所）
  雨量観測点 X、Y での雨量
A 県の県土整備部
「河川情報システム」
気象庁ホームページなど
※検討に当たり、「暴風警報」は考慮しない
※B町の地域防災計画では「水防団待機水位」については 「水防団待機水位に到達し、なおかつ、水位上昇のおそれがある場合には警戒レベル３ 高齢者等避難を発令する」としている。
【場面 1 】 状況付与

## Slide 27: 【検討事項】 30日（木） 05:19
「防災気象情報」等の内容を確認の上、次の点について検討します。
町として、洪水災害に対して今後どのように備えるべきか？
  どのような体制をとるか？
  「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令すべきか？
  発令するなら、いつ頃発令するか？
  対象区域は？ .... など
    区域を示す場合は、地図上に黒のマーカーで記入してください。
今後どのような情報に特に注意すべきか？
【場面 1 】
これらのポイントについて考えていきます。

## Slide 28: 現状と今後の見通しのおさらい
強い台風が今日の夕方から夜のはじめ頃に A 県に 最も接近し、上陸するおそれがある。（府県気象情報）
台風の影響で局地的に最大 80mm/h の猛烈な雨が降る 見込み。（府県気象情報） ※ 既に B 町としては「第 2 次防災体制」に移行している。
C 川の水位は徐々に上昇しているが、水防団待機水位よりかなり低い。
30日（木） 05:19 に 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当） が発表された。
【場面 1 】
※B町の地域防災計画では 「水防団待機水位」 については、河川管理者と相談の上で 「水防団待機水位に到達し、なおかつ、水位上昇のおそれがある場合には警戒レベル３ 高齢者等避難を発令する」 としている。

## Slide 29: 警報が発表された場合の市町村の対応
警報発表の時点で市町村がとるべき体制
重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を 呼びかけて行う予報
警報とは
市町村長あるいは市町村長の代理が登庁し、 いつでも 「警戒レベル４ 避難指示」 の発令を判断できる体制
専門機関から、気象や河川の状況、今後の見通しなどを、 電話等で直接聞ける体制
要配慮者用の「指定緊急避難場所」の受入れ体制（要員の確保）
30日（木） 05:19 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）
土砂災害に対する警戒が一段階高まった状態
洪水に関してはどうか？
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）
【場面 1 】

## Slide 30: 洪水注意報が警報に切り替わる可能性
洪水注意報が警報に切り替わる
可能性が高いと
予告されている
30日（木） 05:19 大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）
【場面 1 】

## Slide 31: ① 町として、洪水災害に対して今後どのように備えるべきか？
今のところ洪水に関しては、具体的に体制の切り替えや 避難情報の発令を伴うような状況ではないと考えられる。
ただし、洪水注意報が警報に切り替わることが予告されているなど、切迫感が高まってきているので、近いうちに 「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令する可能性が高い ことを認識し、「第 3 次防災体制」に切り替えられる準備を整えておく必要がある。
これらの状況認識をもとにB町の地域防災計画に基づいて、
洪水災害に対して今後どのように備えるべきかを考えると ...
【場面 1 】

## Slide 32: ② 今後どのような情報に特に注意すべきか？
C 川の水位
  ただし「その他河川」に該当するような中小河川では、 流域面積が小さく、急激な水位上昇が発生するため、 避難に必要な時間を確保するためには、次のような情報から 今後の水位上昇のおそれを把握する必要がある。
    上流の水位計 （10km上流で１時間先を把握できる）
    流域雨量指数の予測値 （６時間先までの危険度）
    洪水キキクル （３時間先までの危険度分布）
台風の進路
河川管理者や気象台等、専門機関からの助言
  今後の危険度の高まりの見込みや、河川の状況に応じた判断のため
  堤防の漏水・侵食等による堤防決壊のおそれを把握するため
気象台には地方公共団体との
連絡用の電話があります
【場面 1 】
キキクルは今後の水位上昇の 見通しも含めた情報となっています。 （その時点の水位とは一致しません。）

## Slide 33
【参考】 流域雨量指数とは
都市用
タンクモデル
非都市用
タンクモデル
地 中 へ の 浸 透 を 経 た 流 出
地 表 面 か ら の 急 速 な 流 出
対象地点
流域雨量指数
流量(トン/秒)の平方根
河川に流出した雨水が 河川の中を流下する。
＝
河川の流域に降った雨水が 地表面や地中を通って 河川に流出する。
流 域
流出
浸透
流下
６分割して
計算
流量を
合算
※ 放物断面では流量の平方根は水位に比例
各河川で各地点の流量を計算
各地点の地質や都市化率に応じて設定
運動方程式
勾配が大きく水深が深いほど 流れが速くなることを表す式
連続の式
水量の保存則
流出
※ 地質・流出特性に応じた５種類の非都市用タンクモデルを設定
【場面 1 】
図：気象庁作成
「流域雨量指数」は、河川の上流域での降雨によって下流の対象地点での洪水リスクがどれだけ高まるかを 把握するための指標。流域に降った雨水が、河川に流出し、河川の中を流下する流量の平方根を計算。
流出解析（地質） に基づき きめ細かく計算
各河川で各地点の
流量を計算
Notes: 流域雨量指数の計算については、皆さま、こちらの図で説明できるようになっていただいているかと思います。 流量は「平方根」を取ると「水位」に比例するという経験則に着目して、流量の「平方根」を流域雨量指数としています。
流量そのものではなく、流量の平方根を計算することで、次のスライドのように、流域雨量指数は水位と似た変化傾向を持つものとなっています。
（細かい説明）
雨が降りますと、まず左側の「流出」と書いた図のとおり、雨水は「地表面」や「地中」をくぐりぬけて河川にたどりつき、 その後、右側の「流下」の図のとおり、雨水は河川の中を低いほう、下流のほうへと流れ下っていきます。
このような雨水の流れを追跡して計算し、河川の各地点での流量を計算しています。
そして、計算した流量をそのまま流域雨量指数としても悪くないのですが、 流量は「平方根」を取ると「水位」に比例するという経験則に着目して、流量の「平方根」を流域雨量指数としています。
（問われた場合の詳しい解説）
この左側の「流出」は、「地表面」や「地中」を５段や３段のタンクに見立てて、それらのタンクを雨水がくぐりぬけるという計算手法、これはタンクモデルと呼ばれていますが、このタンクは、各地点ごとに「地質」や「都市化率」に応じたタンクをきめ細かく設定していて、雨水が川にたどり着くまでの流出過程を追跡して計算しています。ここが画期的な部分です。そのあと、右側の「流下」については、運動方程式を用いて河川を流れ下っていく流量を計算しています。こうやって計算した河川の各地点の「流量そのもの」を流域雨量指数としてもよいのですが、実は（河川の断面が放物線やそれに近い台形の場合）流量は「平方根」を取ると「水位」に比例するという有名な河川工学の法則がありますので、流量の「平方根」を流域雨量指数としています。ちなみに、この綺麗な比例関係があることについては、新潟県の破間川（あぶるま川）の事例でよく分かります。平方根の逆は２乗ですので、破間川のグラフのピークの流域雨量指数49.5のとき、流量は約50の２乗ですから、ごごにじゅうごで、毎秒およそ2500トンであると推定できるわけです。

## Slide 34: 【参考】 流域雨量指数と水位の変化傾向が概ね一致する例
流域雨量指数は 水位と似た変化傾向
【場面 1 】
（水位：新潟県提供、図：気象庁作成）
Notes: 流量そのものではなく、流量の平方根を計算することで、次のスライドのように、流域雨量指数は水位と似た変化傾向を持つものとなっています。

## Slide 35: 【参考】 流域雨量指数の特性
メッシュごとに計算されている
  流域雨量指数は、全国の約20,000河川を対象に、河川流域を１km四方の格子（メッシュ）に分けて、降った雨水が河川に流出し、河川の中を流下する量を数値化したもの
    各河川の各地点で計算されている。
「指数」であり単位(メートル等)はない
  流域雨量指数そのものは相対的な洪水危険度を示した指標だが、流域雨量指数を洪水警報等の基準値と比較することで洪水災害発生の危険度を判断できる。
洪水警報等の基準値はメッシュごとに異なる
  洪水警報等の基準値は、過去の洪水災害発生時の流域雨量指数値を調査した上で 設定しているため、指数計算では考慮されていない要素（堤防等のインフラの整備 状況の違いなど）も基準値には反映（間接的に考慮）されている。
流域雨量指数を階級化して河川ごとに表示しているのが洪水キキクル
  洪水キキクルとは別に、各河川の特定の地点について「流域雨量指数の予測値」も公表されている。
【場面 1 】
参考：気象庁ホームページ「流域雨量指数」
Notes: 流域雨量指数は、河川の流域を1km四方の格子で区切って、降った雨水が河川に流出して河川の中を流下する量を数値化したものです。
それぞれの格子において、前もって過去の災害に基づき、基準値を設定しておき、流域雨量指数を基準値と比較することで、洪水の危険度を判定してします。この危険度を地図上に図示したものが、洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）になります。

## Slide 36: 【参考】 流域雨量指数の予測値
基準値
実況値・予測値
既往最大値
各河川の主に下流側1箇所の予測値が示される。河川全体の状況を代表するものではない.。
基準値の意味
実況値･予測値を、これらの基準値や既往最大値と見比べて読む。洪水予報河川では指定河川 洪水予報、 水位周知河川では水位の情報を活用。
【場面 1 】
参考：気象庁ホームページ「流域雨量指数」

## Slide 37: 【参考】 洪水等の分類 （外水氾濫と２つの内水氾濫）
河川の増水に起因
河川の増水によらない
氾濫型 内水氾濫
湛水型 内水氾濫
外水氾濫
短時間強雨等により雨水の排水能力が追いつかず、発生する浸水。
河川周辺地域とは異なる場所でも発生する。
河川の水位が高くなり、周辺の支川や下水道等が排水できなくなることで発生。
発生地域は堤防の高い 河川の周辺に限定される。
河川の水位が上昇し、 堤防を越えたり破堤するなどして堤防から水が あふれ出す。
過去の外水氾濫の 実績等から基準を設定
過去の支川氾濫等 内水氾濫の実績をもとに 基準を設定
【場面 1 】
Notes: 基準値の設定についてはこちらです。
大雨警報や洪水警報の基準値は、過去の災害発生時の（流域雨量指数や表面雨量指数の）値をもとに設定されています。
過去約30年分の災害を調査して「この基準値を超えたら災害となる」という基準値が設定されています。

## Slide 38: 【場面 2 】 8月30日(木) 14:30

## Slide 39: 30日（木） 12:00 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
08月30日12時00分
洪水災害の危険度
災害切迫 【警戒レベル５相当】
危険 【警戒レベル４相当】
警戒 【警戒レベル３相当】
注意 【警戒レベル２相当】
今後の情報等に留意
洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
氾濫発生情報 【警戒レベル５相当】
氾濫危険情報 【警戒レベル４相当】
氾濫警戒情報 【警戒レベル３相当】
氾濫注意情報 【警戒レベル２相当】
発表なし
指定河川洪水予報
【場面 2 】 状況付与

## Slide 40: 30日（木） 12:00 Ｃ川の水位
Chart: 
| 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
1.3 1.34 1.36 1.39 1.42 1.46 1.5 1.56 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
水位 [m]
30日
12:00 1.56 m
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
【場面 2 】 状況付与

## Slide 41: 30日（木） 13:00 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
08月30日13時00分
洪水災害の危険度
【場面 2 】 状況付与

## Slide 42: 30日（木） 13:00 Ｃ川の水位
Chart: 
| 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
1.34 1.36 1.39 1.42 1.46 1.5 1.56 1.63 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
水位 [m]
30日
13:00 1.63 m
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
【場面 2 】 状況付与

## Slide 43: 30日（木） 14:00 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
08月30日14時00分
洪水災害の危険度
【場面 2 】 状況付与

## Slide 44: 30日（木） 14:00 Ｃ川の水位
Chart: 
| 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
水位 [m]
30日
14:00 1.69 m
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
【場面 2 】 状況付与

## Slide 45: 30日（木） 14:30 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
洪水災害の危険度
【場面 2 】 状況付与

## Slide 46: 30日（木） 14:30 Ｃ川の水位
Chart: 
| 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85
計画高水位 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
氾濫危険水位
避難判断水位
計画高水位 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
氾濫危険水位
避難判断水位
計画高水位 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
水位 [m]
30日
14:30 1.78 m
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
【場面 2 】 状況付与

## Slide 47: 30日（木） 14:30
30日10:16に洪水警報（警戒レベル３相当）が発表されています。
30日14:10にC 川の水位が 「水防団待機水位」 に達しました。
防災課では直ちに次の情報を確認しました。
  台風 第10 号 進路予想図
  C 川の水位（W 水位観測所）
  雨量観測点 X、Y での雨量の推移
  雨雲の動き（高解像度降水ナウキャスト）
  解析雨量・今後の雨（降水短時間予報）
  流域雨量指数の予測値
  洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
【場面 2 】 状況付与

## Slide 48: 【グループ検討】 30日（木） 14:30
入手した「防災気象情報」等の内容を確認し、 次の点について検討してください。
住民の避難について、どの時点でどのような判断をすべきか？
  「警戒レベル３ 高齢者等避難」や「警戒レベル４ 避難指示」等を 発令すべきか？
  発令するなら、いつ頃発令するか？
  対象区域は？ .... など
現在の状況において住民等に伝達すべきことは何か？
    誰に対して、何をどのような方法で伝達するか？
    伝達にあたって、どのようなことに注意すべきか？
20分で検討をお願いします
【場面 2 】
  町長に説明することを想定して「理由」「根拠」も整理してください

## Slide 49: 【グループ発表】 30日（木） 14:30
グループで検討した結果を発表してください。
住民の避難について、どの時点でどのような判断をすべきか？
  「警戒レベル３ 高齢者等避難」や「警戒レベル４ 避難指示」等を 発令すべきか？
  発令するなら、いつ頃発令するか？
  対象区域は？ .... など
現在の状況において住民等に伝達すべきことは何か？
    誰に対して、どのような方法で伝達するか？
    伝達にあたって、どのようなことに注意すべきか？
3分以内で発表をお願いします
【場面 2 】
  そのように考えた「理由」 「根拠」も説明してください

## Slide 50: 【場面 2】 解 説

## Slide 51: C川の水位
Chart: 
| 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85
計画高水位 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
氾濫危険水位
避難判断水位
計画高水位 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
氾濫危険水位
避難判断水位
計画高水位 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
30日（木）14:10 にC川の水位が「水防団待機水位（1.7ｍ）」に到達した。
14:10 水防団待機水位を超過
水位 [m]
30日
【場面 2 】 解説
※B町の地域防災計画では 「水防団待機水位」 については、河川管理者と相談の上で 「水防団待機水位に到達し、なおかつ、水位上昇のおそれがある場合には、 警戒レベル３ 高齢者等避難を発令する」 としている。
上昇傾向であることは
直感的に分かるが....
今後の水位上昇の見込みを
具体的に予測するには？
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位

## Slide 52
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）
【場面 2 】 解説
B 町の地域防災計画
警戒レベル ３ 高齢者等避難 の発令基準 （その他河川等）
１～３のいずれかに該当する場合に、警戒レベル ３ 高齢者等避難を発令することとする。
１： C 川の W 水位観測所の水位が一定の水位（水防団待機水位 １. ７ m）に到達し、なおかつ、 次の条件により、水位上昇のおそれがある場合
  C 川の洪水警報の危険度分布で「警戒（赤）」（警戒レベル ３ 相当情報 [洪水]）が出現した場合 （流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場合）
２： 堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合
３： 警戒レベル ３ 高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、 夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）

## Slide 53: 30日（木） 14:30 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
3時間先までの予測として、上流部では既に「危険」 (警戒レベル４相当)の レベルに到達
下流部はまだ「注意」 (警戒レベル２相当)のレベル
W水位観測所の水位は 水防団待機水位に到達
各格子ごとに設定された
流域雨量指数基準によって
判定されている。
08月30日14時30分
洪水キキクル 30日14：30
【場面 2 】 解説
W 水位観測所
流域雨量指数の対象点

## Slide 54: 流域雨量指数の予測値
202X 年 8 月 30 日 14 時 30 分 現在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
市町村 | 基準河川 | 基準 Ⅳ | 基準 Ⅲ | 基準 Ⅱ |  | 基準 Ⅰ |  | 02 時 00 分 | 03 時 00 分 | 04 時 00 分 | 05 時 00 分 | 06 時 00 分 | 07 時 00 分 | 08 時 00 分 | 09 時 00 分 | 10 時 00 分 | 11 時 00 分 | 12 時 00 分 | 13 時 00 分 | 14 時 00 分 | 15 時 00 分 | 16 時 00 分 | 17 時 00 分 | 18 時 00 分 | 19 時 00 分 | 20 時 00 分 | 既往最大事例 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指数 | 日付
 |  | 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B 町 | C 川 | 60.8 | 49.6 | 45.1 | 38.8 | 22.6 | 6.4 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.9 | 14.5 | 15.6 | 18.0 | 26.5 | 42.5 | 54.3 | 42.2 | 1998/09/16
気象庁ホームページで流域雨量指数の予測値を確認する。
気象庁HPに表示されている、C 川の流域雨量指数を確認すると、
19:00 頃には基準Ⅱ複合を超える (洪水警報基準に到達する) 予測。 20:00 頃には基準Ⅲ単独を超える (洪水警報基準を大きく超過する) 予測。
現在時刻
（8 月 30 日 14 時 30 分現在）
【場面 2 】 解説

## Slide 55
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）
この条件にあてはまることから、水位上昇のおそれがあると考えられる
→ 警戒レベル３ 高齢者等避難 を発令する拠りどころになる。
【場面 2 】 解説
① B 町の地域防災計画
警戒レベル ３ 高齢者等避難 の発令基準 （その他河川等）
１～３のいずれかに該当する場合に、警戒レベル ３ 高齢者等避難を発令することとする。
１： C 川の W 水位観測所の水位が一定の水位（水防団待機水位 １. ７ m）に到達し、なおかつ、 次の条件により、水位上昇のおそれがある場合
  C 川の洪水警報の危険度分布で「警戒（赤）」（警戒レベル ３ 相当情報 [洪水]）が出現した場合 （流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場合）
２： 堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合
３： 警戒レベル ３ 高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、 夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）
大雨特別警報発表後の避難では遅い

## Slide 56: ① 避難情報を発令する場合の対象区域について
1. C 川の流域雨量指数は下流部が基準になっているので、これを拠りどころにして「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令する場合、 下流部まで含めた C 川全体の浸水想定区域が対象となる （キキクルで紫が出ている上流部だけではない。）
2. ハザードマップや洪水浸水想定区域が公開されていない場合は、 地形分類上の低地（谷底平野等）を対象とすることも考えられる。
【場面 2 】 解説
B 町 C 川での浸水実績図
3. また、過去の浸水実績に 関する情報も活用しうる。 ただし、これはあくまでも 過去に発生した特定の事象の結果に過ぎず、今後発生する洪水がこのとおりになるとは限らないため、とらわれ過ぎないよう注意が必要。

## Slide 57: ② 住民等に伝達すべきことは何か？
避難すべき人に情報が伝わり
その方たちに適切な避難行動をとっていただくこと
避難に関する情報伝達の目的
① どのような避難情報を発令したか
② 誰が、どのような避難行動をとるべきか
警戒レベル３ 高齢者等避難
警戒レベル４ 避難指示
警戒レベル５ 緊急安全確保
避難情報に関する伝達文の基本的な項目
指定緊急避難場所への立退き避難
安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の
自主的な避難先への立退き避難
屋内安全確保
緊急安全確保
【場面 2 】 解説

## Slide 58: 伝達手段
多様な伝達手段を用いる
  受け取る方々の事情に配慮
多様な手段を使うためには、要員確保も不可欠
主な手段
TV 放送（ケーブルテレビを含む）
ラジオ放送（コミュニティ FM を含む）
市町村防災行政無線（同報系） （屋外拡声器、戸別受信機）
IP 告知システム
緊急速報メール
SNS（Social Networking Service）
広報車、消防団による広報
電話、FAX、登録制メール
消防団、警察、自主防災組織、近隣の居住者等による直接的な声かけ
【場面 2 】 解説

## Slide 59: 【場面 3 】 8月30日(木) 17:20

## Slide 60: 30日（木） 14:30 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
洪水災害の危険度
【場面 3 】 状況付与

## Slide 61: 30日（木） 14:30 Ｃ川の水位
Chart: 
| 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85
計画高水位 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
氾濫危険水位
避難判断水位
計画高水位 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
氾濫危険水位
避難判断水位
計画高水位 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
水位 [m]
30日
14:30 1.78 m
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
【場面 3 】 状況付与

## Slide 62: 30日（木） 15:00 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
洪水災害の危険度
【場面 3 】 状況付与

## Slide 63: 30日（木） 15:00 Ｃ川の水位
Chart: 
| 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
赤鹿水位 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
水位 [m]
30日
15:00 1.85 m
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
【場面 3 】 状況付与

## Slide 64: 30日（木） 16:00 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
洪水災害の危険度
【場面 3 】 状況付与

## Slide 65: 30日（木） 16:00 Ｃ川の水位
Chart: 
| 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
赤鹿水位 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85 | 2.09
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
水位 [m]
30日
16:00 2.09 m
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
【場面 3 】 状況付与

## Slide 66: 30日（木） 17:00 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
洪水災害の危険度
【場面 3 】 状況付与

## Slide 67: 30日（木） 17:00 Ｃ川の水位
Chart: 
| 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
赤鹿水位 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85 | 2.09 | 2.38
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
水位 [m]
30日
17:00 2.38 m
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
【場面 3 】 状況付与

## Slide 68: 30日（木） 17:20 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
洪水災害の危険度
【場面 3 】 状況付与

## Slide 69: 30日（木） 17:20 Ｃ川の水位
Chart: 
| 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
赤鹿水位 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85 | 2.09 | 2.38 | 3.17
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
水位 [m]
30日
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
【場面 3 】 状況付与
17:20 2.5 m

## Slide 70: 30日（木） 15:00 ⇒ 17:20
【場面 3 】 状況付与
15:00 「高齢者等避難（警戒レベル３）」 を発令しました。
17:20 C 川の水位が「氾濫注意水位（2.5ｍ）」に達しました。
14:10 水防団待機水位を超過
17:20 氾濫注意水位を超過

## Slide 71: 30日（木） 17:20
広い流域で洪水キキクルの危険（紫）が出現しています。
17:20 に C 川の水位が 「氾濫注意水位」 に達しました。
防災課では直ちに次の情報を確認しました。
  台風 第10 号 進路予想図
  C 川の水位（W 水位観測所）
  雨雲の動き（高解像度降水ナウキャスト）
  解析雨量・今後の雨（降水短時間予報）
  流域雨量指数の予測値
  洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
【場面 3 】 状況付与

## Slide 72: 【グループ検討】 30日（木） 17:20
入手した「防災気象情報」等の内容を確認し、 次の点について検討してください。
現在の状況においてどの避難情報を発令すべきか？
  「警戒レベル４ 避難指示」等を発令すべきか？
  発令するなら、いつ頃発令するか？
避難情報は、どの区域を対象に発令すべきか？
    命が奪われうる区域はどの区域か？
    どこへ避難してもらうのか？
20分で検討をお願いします
【場面 3 】
  町長に説明することを想定して「理由」「根拠」も整理してください

## Slide 73: 【グループ発表】 30日（木） 17:20
グループで検討した結果を町長に報告してください。
住民の避難について、どの時点でどのような判断をすべきか？
  「警戒レベル４ 避難指示」等を発令すべきか？
  発令するなら、いつ頃発令するか？
  対象区域は？ .... など
避難情報は、どの区域を対象に発令すべきか？
    命が奪われうる区域はどの区域か？
    どこへ避難してもらうのか？
3分程度で発表をお願いします
【場面 3 】
  そのように考えた「理由」 「根拠」も説明してください

## Slide 74: 【場面 3】 解 説

## Slide 75: 30日（木） 15:00 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
洪水災害の危険度
【場面 3 】 解説
15:00 時点で C 川の上流の広い流域で 危険（紫）【警戒レベル４相当】が出現

## Slide 76: 「警戒レベル４ 避難指示」 の発令基準は？
【場面 3 】 解説
警戒レベル ４ 避難指示 の発令基準 （その他河川等）
１～４のいずれかに該当する場合に、警戒レベル ４ 避難指示を発令することとする。
１： C 川の W 水位観測所の水位が一定の水位（氾濫注意水位 ２. ５ m）に到達し、なおかつ、 次の条件により、水位上昇のおそれがある場合
  C 川の洪水警報の危険度分布で「警戒（紫）」（警戒レベル ４ 相当情報 [洪水]）が出現した場合 （流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合）
２： 堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
３： 警戒レベル ４ 避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、 夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）
４：警戒レベル ４ 避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、 立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合 （立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令）
※夜間・未明であっても、発令基準 １ ～ ２ に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。
参考：「避難情報に関するガイドライン」（R03）（内閣府（防災担当））（一部改変）

## Slide 77: 30日（木） 15:00 Ｃ川の水位
Chart: 
| 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
赤鹿水位 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
水位 [m]
30日
15:00 1.85 m
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
【場面 3 】 解説
「警戒レベル４ 避難指示」の発令には至らない…
15:00 時点では 「氾濫注意水位」 に達していない
※B町の地域防災計画では河川管理者と相談の上で 「氾濫注意水位に到達し、なおかつ、洪水キキクルで紫が出るまたは流域雨量指数の予測値が警報基準を大幅に超過している場合には、警戒レベル４ 避難指示を発令する」 としている。

## Slide 78: C 川の水位
マニュアルの「一定の水位」を
「氾濫注意水位」に書き換えたほうが良い？
Chart: 
| 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
計画高水位 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
避難判断水位 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
氾濫危険水位 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
避難判断水位 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
水位 [m]
堤防高
水防団待機水位
氾濫注意水位
避難判断水位
氾濫危険水位
14:10 水防団待機水位を超過
17:20 氾濫注意水位を超過
水位のレベル３と４を削除
【場面 3 】 解説
した。
※B町の地域防災計画では河川管理者と相談の上で 「氾濫注意水位に到達し、なおかつ、 水位上昇のおそれがある場合には、警戒レベル４ 避難指示を発令する」 としている。
Chart: 
| 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
赤鹿水位 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85 | 2.09 | 2.38 | 3.17
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫危険水位
水位 [m]
30日
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
17:20に C 川の水位が「氾濫注意水位（2.5ｍ）」に到達
17:20に C 川の水位が 「氾濫注意水位（2.5ｍ）」に到達
17:20 2.5 m

## Slide 79: 30日（木） 17:20 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
洪水災害の危険度
【場面 3 】 解説
引き続き C川の全体が紫の「危険」 (警戒レベル４相当)

## Slide 80: 流域雨量指数の予測値
202X 年 8 月 30 日 17 時 30 分 現在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
市町村 | 基準河川 | 基準 Ⅳ | 基準 Ⅲ | 基準 Ⅱ |  | 基準 Ⅰ |  | 05 時 00 分 | 06 時 00 分 | 07 時 00 分 | 08 時 00 分 | 09 時 00 分 | 10 時 00 分 | 11 時 00 分 | 12 時 00 分 | 13 時 00 分 | 14 時 00 分 | 15 時 00 分 | 16 時 00 分 | 17 時 00 分 | 18 時 00 分 | 19 時 00 分 | 20 時 00 分 | 21 時 00 分 | 22 時 00 分 | 23 時 00 分 | 既往最大事例 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指数 | 日付
 |  | 単独 | 単独 | 単独 | 複合 | 単独 | 複合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B 町 | C 川 | 60.8 | 49.6 | 45.1 | 38.8 | 22.6 | 6.4 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.9 | 14.4 | 17.4 | 28.8 | 43.7 | 56.7 | 59.1 | 53.6 | 46.5 | 40.3 | 42.2 | 1998/09/16
現在時刻
（8 月 30 日 17 時 30 分現在）
【場面 3 】 解説
気象庁ホームページで流域雨量指数の予測値を確認する。
C 川の流域雨量指数を確認すると、
18:00 頃には基準Ⅱ複合を超える (洪水警報基準に到達する) 予測。 19:00 頃には基準Ⅲ単独を超える (洪水警報基準を大きく超過する) 予測。

## Slide 81: B町の地域防災計画における記述
【場面 3 】 解説
警戒レベル ４ 避難指示 の発令基準 （その他河川等）
１～４のいずれかに該当する場合に、警戒レベル ４ 避難指示を発令することとする。
１： C 川の W 水位観測所の水位が一定の水位（氾濫注意水位 ２. ５ m）に到達し、なおかつ、 次の条件により、水位上昇のおそれがある場合
  C 川の洪水警報の危険度分布で「警戒（紫）」（警戒レベル ４ 相当情報 [洪水]）が出現した場合 （流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合）
２： 堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
３： 警戒レベル ４ 避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、 夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）
４：警戒レベル ４ 避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、 立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合 （立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令）
※夜間・未明であっても、発令基準 １ ～ ２ に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。
この条件から、水位上昇のおそれがあると考えられる
→ 警戒レベル４ 避難指示 を発令する拠りどころになる。
一方「警戒レベル５ 緊急安全確保」の 発令には至らない…

## Slide 82: ① 住民の避難に関して、どのような判断をすべき？ ② 避難情報は、どの区域を対象に発令すべきか？
30日（木）17:20の時点で、C川の浸水想定区域「全体」に、 「警戒レベル4 避難指示」を発令することが考えられる
浸水想定区域の「全体」が適切と思われるのは 「警戒レベル3 高齢者等避難」と同様
【場面 3 】 解説

## Slide 83: 【参考】 今後の水位上昇
Chart: 
| 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337 | 1
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
避難判断水位 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
氾濫注意水位 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85 | 2.09 | 2.38 | 3.17 | 5.1 | 6.61 | 6.38 | 6.15 | 5.48 | 5.08
赤鹿水位 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85 | 2.09 | 2.38 | 3.17 | 5.1 | 6.61 | 6.38 | 6.15 | 5.48 | 5.08
計画高水位 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
本ワークショップのモデルとして用いた河川では、 実際に下図のように水位が上昇している。
小規模河川では急激な水位上昇が起きやすい。
氾濫注意水位を超過した50分後に氾濫が発生しており、 避難に必要とされる（一般的には2時間など）を確保することが困難。
水位 [m]
30日
14:10 水防団待機水位を超過
計画高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
17:20 氾濫注意水位を超過
18:10 計画高水位を超過／氾濫が発生
氾濫注意水位を超過した
50 分後に氾濫発生
【場面 3 】 解説

## Slide 84: 【参考】 流域雨量指数を使った水位上昇の予測
避難情報の発令基準については水位の実況値を基本的な判断材料としつつも、急激な水位上昇をとらえて前もった対応ができるようにしたり、氾濫発生の前に一定の猶予時間を確保したりするために、その後の水位上昇の見込みに関する情報を組み合わせることが有効である。
流域雨量指数の予測値を活用して、その後の水位上昇のおそれを把握することもできる。
【場面 3 】 解説
（避難情報に関するガイドライン）
流域雨量指数
30日
水位 [m]
Chart: 
| 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337 | 1 | 1.0416666666666667 | 1.0833333333333333 | 1.125 | 1.1666666666666667 | 1.2083333333333333 | 1.25 | 1.2916666666666667 | 1.3333333333333333
基準Ⅰ | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
基準Ⅱ | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2
基準Ⅱ複 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8
基準Ⅲ | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
基準Ⅳ | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8
氾濫危険水位
流域雨量指数予想 | 44.7 | 56.8 | 59.4 | 55 | 48.1 | 41.7 | 36.7
避難判断水位
流域雨量指数 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 14.3 | 14 | 17.4 | 28.8 | 44.7
Chart: 
| 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337 | 1 | 1.0416666666666667 | 1.0833333333333333 | 1.125 | 1.1666666666666667 | 1.2083333333333333 | 1.25 | 1.2916666666666667 | 1.3333333333333333
堤防高 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36
氾濫注意水位 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
水防団待機水位 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85 | 2.09 | 2.38 | 3.17 | 5.1 | 6.61 | 6.38 | 6.15 | 5.48 | 5.08 | 4.8 | 4.55 | 4.32 | 4.11 | 3.97 | 3.82 | 3.71 | 3.61
氾濫危険水位
避難判断水位
赤鹿水位 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 1.85 | 2.09 | 2.38 | 3.17
洪水注意報基準（外水氾濫）
洪水警報基準（湛水型の内水氾濫）
洪水警報基準（外水氾濫）
洪水警報基準を大きく超過した基準（外水氾濫）
大雨特別警報（浸水害）の指標に用いる基準
堤防高水位
水防団待機水位
氾濫注意水位
17:20 氾濫注意水位を超過。
18:10 堤防高を超過。高齢者福祉施設に 大量の水が一気に流れ込む。
19:45 施設の１階が水没。
14:00 5時間先の予測値が紫の基準を超過。
17:00 2時間先の予測値が紫の基準を超過。
Chart: 
| 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337 | 1 | 1.0416666666666667 | 1.0833333333333333 | 1.125 | 1.1666666666666667 | 1.2083333333333333 | 1.25 | 1.2916666666666667 | 1.3333333333333333
基準Ⅰ | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
基準Ⅱ | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2
基準Ⅱ複 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8
基準Ⅲ | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
基準Ⅳ | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8
流域雨量指数 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 14.3 | 14 | 17.4 | 28.8
流域雨量指数予想 | 28.8 | 43.7 | 56.7 | 59.1 | 53.6 | 46.5 | 40.3
氾濫危険水位
 | 14.3 | 14 | 16.4 | 25.2 | 38.1 | 47.1 | 49.5
避難判断水位
参考：気象庁ホームページ「流域雨量指数」

## Slide 85: ふりかえり
わが市町村における対策の検討

## Slide 86: 【個人作業】 思ったこと、気づいたこと
＜ふりかえりの意図＞
「災害対応グループワーク」を通じて皆さんが 感じたことや気づいたことをわが街の防災力 向上のための取組みに活かしたい！
●●を
決断する
こと
▲▲を
把握する
こと
グループワークの中で議論したことの中から、わが市として、職員として、難しいと思ったこと
ふりかえり
1 人 2 個以上考えてください

## Slide 87: 【グループ作業】 意見を共有
〇〇 すること
〇〇 すること
〇〇 すること
タイトル
〇〇 すること
〇〇 すること
タイトル
〇〇 すること
〇〇 すること
タイトル
同じような意見をグループ化 してください。
これらが、わが市の防災力向上 における「課題」だと考えます。
A グループ
対策案
難しいと思ったこと
ふりかえり

## Slide 88: 【グループ作業】 対策を検討
〇〇 すること
〇〇 すること
〇〇 すること
〇〇 すること
難しいと思ったこと
〇〇 すること
〇〇 すること
〇〇 すること
「課題」から特に重要な 3 つを 選択してください
3 つの課題を解決するために、今後、わが町・わが職場で 取組むとよい「対策案」を 検討してください
A グループ
対策案
毎年●●に取り組む
定期的に●●する
新人職員に●●する
住民に●●する
●●課が▲▲する
タイトル
タイトル
タイトル
ふりかえり
15 分程度でお願いします

## Slide 89: 【グループ発表】 対策を検討
グループで検討した内容を発表してください。
「課題」と「対策案」
ふりかえり
3分以内で発表をお願いします

## Slide 90: 講 評

## Slide 91: ま と め

## Slide 92: さいごに
  市町村職員として、水位、キキクル、流域雨量指数等の情報を適切に 使い、的確なタイミングで市の体制強化や避難情報の判断・伝達を実施 することで、住民の命を災害から守る
警報等
避難情報等
避 難
情報収集・伝達
防災体制の整備
避難情報の判断
情報収集
避難行動
情報伝達
気象庁等
市町村
住民等
本ワークショップでの経験や気づきを
今後の業務に活かしましょう！
まとめ

## Slide 93
「事後アンケート」 にご協力をお願いします
終 了
たいへんお疲れさまでした