## Slide 1: 風水害編
地方公共団体防災担当者向け
気象防災ワークショップ
令和3年災害対策基本法改正対応版
令和４年６月キキクル黒紫対応

## Slide 2: 事前アンケート
  事前アンケートにご協力ください
    5 分程度でご記入ください。
    ワークショップ終了後に回収します。

## Slide 3: 本ワークショップの趣旨
  住民の命を災害から守る
    そのために、防災気象情報を
    どのように活用し、
    市町村の災害対応として
    どのように対処すべきか、
    ワークショップを通して考える

## Slide 4: 本日の内容
時刻 | 所要時間 | 実施内容
13:30 - 13:45 | 15分 | 開始～アイスブレイク
13:45 - 14:30 | 45分 | 災害対応グループワーク （場面1）
14:30 - 14:40 | 10分 | 休憩
14:40 - 15:35 | 55分 | 災害対応グループワーク （場面2）
15:35 - 16:25 | 50分 | ふりかえり
16:25 - 16:30 | 5分 | 講評、まとめ
終了後は事後アンケートにご協力ください。
このタイムテーブルは
実際に実施する際の
時刻に合わせて
修正してください。

## Slide 5: 司会進行および解説
司会進行
解説
ワークショップ
全体の進行
専門的見地
からの解説・講評
このページには
実際に司会進行と解説を
担当される方々の
お名前やご所属などを
記載してください。

## Slide 6: 自己紹介
各グループの中でお互いに自己紹介してください。
順番に、1人1分以内で
  名前 ／ 所属
  防災に関するご自身の役割
  防災に関する業務を進めるうえでの自身の課題
を話してください。

## Slide 7: 役割決め
グループ内で話し合って役割を決めてください。
  グループのリーダー
  記録する人
  発表する人 (発表は 3 回あります)
１分程度で
お願いします

## Slide 8: 災害対応グループワーク
防災気象情報等を活用した市町村の災害対応

## Slide 9: グループワークの進め方
皆さんの置かれた状況が説明されます
状況付与
検討すべき課題が問いかけられます
設問付与
状況を踏まえ、対応のあり方を検討し、ホワイトボードにまとめてください
グループ検討
各グループの検討結果を共有します
グループ発表
解 説
発表内容を踏まえて、認識しておくべき重要ポイントを再確認します
下記のプロセスを「場面 1」と「場面 2」の 2 セット実施します。

## Slide 10: 皆さんの設定
グループワークの間、皆さんは
「A 県 B 市 防災課」 の職員です。
リーダーは、B 市の防災課長です。
B 市の市民の皆さんの安全のために、
日々の防災活動に取り組んでいます！

## Slide 11: 前提条件） A 県 B 市の概況
B 市地図
人口約 4 万人。
市の大半は 400〜600m 級の山々に囲まれた盆地や谷。
市の南部を東から西に横切るように だいこん川（一級河川）が流れ、多数の中小河川が合流している。
「だいこん川」と「さといも川」が合流する場所の周辺に市街地が集中している。
年間降水量は約 1,800mm、7月の降水量は 330mm 程度（平年値）。
7 月の日没時刻は 19:30 頃
B 市の位置
※ B 市は A 県の
北西部に位置する

## Slide 12: 前提条件） B 市を流れる河川
だいこん川は洪水予報河川（一級河川）
にんじん川、さといも川は水位周知河川
これら以外は全て、その他河川
だいこん川
にんじん川
さといも川
さといも川つる橋 水位観測所 | 
氾濫危険水位 | 2.20m
避難判断水位 | 1.60m
氾濫注意水位 | 0.90m
水防団待機水位 | 0.60m
にんじん川かめ橋 水位観測所 | 
氾濫危険水位 | 1.10m
避難判断水位 | 0.80m
氾濫注意水位 | 0.70m
水防団待機水位 | 0.20m
※B市では、河川事務所等と相談の上、以下のように定めている、
（1） 「水防団待機水位」を超えて急激な水位上昇のおそれがある場合には、「警戒レベル３高齢者等避難」を発令
（2） 「氾濫注意水位」を 超えて急激な水位上昇のおそれがある場合には、「警戒レベル４避難指示」を発令」

## Slide 13: 前提条件） B 市の防災体制
【配備体制】
区分 | 配備の内容
第 1 次防災体制 （災害準備体制） | 防災気象情報を入手し、気象状況の進展を見守る連絡要員を配置し、防災気象情報の把握に努める （防災課職員1～3名）
第 2 次防災体制 （災害注意体制） | 警戒レベル３高齢者等避難の発令を検討する段階 （管理職を配置し、警戒レベル３高齢者等避難の発令を判断できる体制）
第 3 次防災体制 （災害警戒体制） | 警戒レベル３高齢者等避難を発令した段階 （市長あるいは市長の代理が登庁し、警戒レベル４避難指示の発令を判断できる体制）
第 4 次防災体制 （非常体制） ※災害対策本部設置 | 警戒レベル４避難指示を発令した段階 （あらかじめ定めた防災対応の全職員が体制に入る。災害が切迫・発生した段階もこの体制を引き継ぐ）

## Slide 14: 前提条件） B 市の災害対策本部
【災害対策本部の組織図】
本部長
本部員
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
各部各課
本部事務局
（防災課を中心に）
副本部長
副本部長代理
（市長）
（副市長 1 名）
（総務部長）
（各部長、消防長、教育長）

## Slide 15: 前提条件） これまでの状況 その１
4 日（水）に台風 第3 号が九州に上陸し、これから昼頃にかけて A 県を通過する見込み。
A 県
7 月 4 日（水） 9:16 発表 「令和×年台風第 3 号に関する A 県気象情報 第 7 号」
昼頃に台風が A 県を通過した。
A 県中部、南部の海上では4日昼過ぎにかけて暴風のおそれがある。A 県では、非常に激しい雨が降るおそれはなくなった。暴風、土砂災害に警戒が必要。
同日 13:05 発表
「令和×年台風第 3 号に関する A 県気象情報 第 8 号」

## Slide 16: 前提条件） これまでの状況 その２
7 月 5 日（木） 10:28 発表「大雨と落雷及び突風に関する A 県気象情報 第 1 号」
中国地方に停滞している梅雨前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、A 県では大気の状態が非常に不安定となっています。
このため、A 県では、６日にかけて局地的に雷を伴った激しい雨の降るおそれがあります。
これまでの大雨で西部を中心に地盤の緩んだ所があるため、土砂災害に警戒してください。
また、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。
同日 11:04 発表 「大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）」

## Slide 17: 前提条件） これまでの状況 その３
西部では、6 日にかけて、土砂災害に警戒し、低地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
5日１１:３５ 発表「大雨と落雷及び突風に関する A 県気象情報 第 2 号」
B
A
A
A
避難情報の発令はなし

## Slide 18: 前提条件） これまでの状況 その４
土砂キキクル
（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
洪水キキクル
（洪水警報の危険度分布）
赤色の区域のうち、災害発生の可能性がある区域に「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令。それに伴って、 「第 ３ 次防災体制」に移行しました。
13:31に「洪水警報（警戒レベル３相当）」、13時41分には、「大雨と落雷及び突風に関する A 県気象情報 第 3 号」発表されました。
赤色（警戒）のごぼう川流域のうち
洪水が発生する可能性が高い区域
赤色（警戒）うち、土砂災害警戒区域等、
土砂災害が発生する可能性が高い区域
12 時 50 分
13 時 20 分
さといも川
ごぼう川
れんこん川
たまねぎ川
だいこん川
さといも川
にんじん川
みつば川
かぶ川
あぼがど川
たまねぎ川

## Slide 19: 前提条件） これまでの状況 その５
同日 １３：３１ 発表「洪水警報」、継続「大雨警報（土砂災害、浸水害）」
同日 １３：４１ 発表「大雨と落雷及び突風に関する A 県気象情報 第３号」
A 県では、５日夕方まで非常に激しい雨が降り、６日にかけて大雨となるおそれがあります。土砂災害、低地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

## Slide 20
グループ内で
B市の状況を
把握してください

## Slide 21: 【場面 1 】 7月5日（木） 13：50

## Slide 22: 【状況付与】 5 日 13:50
【場面１】
＜発表されている情報＞ |  |  |  |  |  | 
 | 気象情報 | 時 刻 | 種 類 |  |  | 
 |  | 7月4日 9:16 | 平成29年台風第 3 号に関する A 県気象情報 第 7 号 |  |  | 
 |  | 7月4日 13:05 | 平成29年台風第 3 号に関する A 県気象情報 第 8 号 |  |  | 
 |  | 7月5日 10:28 | 大雨と落雷及び突風に関する A 県気象情報 第 1 号 |  |  | 
 |  | 7月5日 11:35 | 大雨と落雷及び突風に関する A 県気象情報 第 2 号 |  |  | 
 |  | 7月5日 13:41 | 大雨と落雷及び突風に関する A 県気象情報 第 3 号 |  |  | 
 | 注意報・警報 | 時 刻 | 種 類 |  |  | 
 |  | 7月5日 10:01 | 大雨注意報、洪水注意報 |  |  | 
 |  | 7月5日 11:04 | 大雨警報（土砂災害） |  |  | 
 |  | 7月5日 13:31 | 洪水警報 |  |  | 
＜市の対応＞ |  |  |  |  |  | 
 | 避難情報等 | 時 刻 | 種 類 | 区 域 |  | 根 拠
 |  | 7月5日 12:50 | 警戒レベル３ 高齢者等避難 | 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で警戒（赤色）となった格子にある土砂災害警戒区域等 |  | 土砂キキクルに警戒（赤色）が出現 大雨警報（土砂災害）発表
 |  | 7月5日 13:40 | 警戒レベル３ 高齢者等避難 | 警戒（赤色）となったごぼう川流域にある洪水危険地域 |  | 洪水キキクルに警戒（赤色）が出現 洪水警報発表
 | 防災体制 | 種 類 |  | 根 拠 |  | 
 |  | 第 3 次防災体制 |  | 7月5日 12:50に「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令したことに伴い移行 |  | 

## Slide 23: 【状況付与】 5 日 13:50
13:50 に B 市に対して「土砂災害警戒情報」が発表されました。
13:50 の時点で次のデータを入手しました。
  解析雨量・今後の雨（降水短時間予報）
  雨雲の動き（高解像度降水ナウキャスト）
  流域雨量指数の予測値
  洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）
  土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
  さといも川、にんじん川の水位
  各雨量観測点での雨量
【場面】
A 県の県土整備部
「河川情報システム」
気象庁
ホームページなど

## Slide 24: 【グループ検討】 5 日 13:50
入手した「防災気象情報」等の内容を確認し、次の点について検討してください。
どのような避難情報を、どの地域に対して発令すべきか？
今後の事態の推移の予測から、この時点で「市として実施すべきこと」は何か？
避難情報を住民に伝達するうえで「伝えるべき事項」と「伝達手段」は？
【場面】
市長に対して具体的な根拠とともに説明できるよう 検討結果を整理してください。
３０分
警戒レベル５ 緊急安全確保
警戒レベル４ 避難指示
警戒レベル３ 高齢者等避難
←（重要）警戒レベル４までに必ず避難

## Slide 25: 【グループ発表】
検討した対策案を、市長に説明してください。
どのような避難情報を、どの地域に対して発令すべきか？
今後の事態の推移の予測から、この時点で市として実施すべきことは何か？
避難情報を住民に伝達する上で、伝えるべき事項は？ 伝達手段は？
【場面】
3 分以内で発表してください。
そのように考える理由も含めて説明してください。

## Slide 26: 【場面 1 】 解 説

## Slide 27: 現状と今後の見通し
10:28 「A 県気象情報第 1 号」で、今日から翌日（6 日）にかけて土砂災害、浸水、河川の増水などに対する注意が呼びかけられた
11:04 「大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当）」が発表された
  既に多くの地域で「警戒レベル３高齢者等避難」が発令されている
13:31 「洪水警報（警戒レベル３相当）」が発表された
13:50 B市に対して「土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当）」が発表された
土砂災害に関しては翌日未明まで警報級の状況が続く見込み
流域雨量指数の予測値から、今後の各河川の水位が上昇傾向にあることがわかる
解説
13:50 時点での現状
今後の見通し

## Slide 28: ① どのような避難情報を、どの地域に対して発令すべきか？
「土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当）」発表
→ 直ちに「警戒レベル４ 避難指示」を発令する
  ただし「土砂災害警戒情報」は市町村単位で発表されるので、「警戒レベル４避難指示」の発令の対象範囲を具体的に絞り込む必要がある。
土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の
危険度分布）で、「危険（紫）」
のメッシュが出現し、そのメッシュが
土砂災害警戒区域等と重なった区域
解説
内閣府のガイドラインに基づいて考えると、土砂災害の観点からは ...
ハザードマップで示されている土砂災害警戒区域等
上記の区域に隣接した場所など
土砂キキクル 13：50

## Slide 29: ① どのような避難情報を、どの地域に対して発令すべきか？
「れんこん川」の上流部分と「ごぼう川」に「紫」が現れている
  紫は「危険」、3時間先までに警報
  基準を大きく超過した基準に達すると予想
  その他河川（水位が観測されていない河川）の場合、
  「現地情報を活用した上で、洪水キキクル（洪水警報
  の危険度分布）（流域雨量指数の予測値）や雨量情報
  による降雨の見込みを、警戒レベル４避難指示の
  発令の参考とする。
  「今後の雨（降水短時間予報）」や「雨雲の動き（高解
  像度降水ナウキャスト）」のデータを見ると、 「れんこん
  川」の流域の上流側および「ごぼう川」で 1 時間あたり
  50mm以上の雨が今後 1 時間程度続く見通し。
解説
洪水の観点からは、洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）から検討する
洪水キキクル 13：50
ごぼう川
れんこん川

## Slide 30: ① どのような避難情報を、どの地域に対して発令すべきか？
「たまねぎ川」上流、 「ごぼう川」下流、「さといも川」上流に赤
  赤 は「警戒」、 3時間先までに警報基準に到達すると予想
  「流域雨量指数の予測値」では、ごぼう川は警戒基準値をやや超え、たまねぎ川は注意報基準を超え、要注意
  水位が観測されていない場合、
  流域雨量指数の予測値や今後の雨の見通しと合わせて判断
解説
洪水キキクル 13：50
ごぼう川
たまねぎ川
さといも川
流域雨量指数 13：50
（予測値）
今後の雨の見通し
13：30時点 14：30の予想

## Slide 31: ① どのような避難情報を、どの地域に対して発令すべきか？
  「れんこん川」上流と「ごぼう川」上流には、「警戒レベル４ 避難指示」を発令
  「たまねぎ川」上流 、 「ごぼう川」下流、 「さといも川」上流には 「警戒レベル３ 高齢者等避難」を発令
  これらの流域のなかで、洪水の危険性が高いと考えられる区域を発令の対象範囲とする
解説
以上のことから、
ハザードマップで示されている浸水想定区域
谷底低地、緩扇状地、氾濫平野など洪水の危険性が高い地形の区域
警戒レベル５は、命の危険！ 警戒レベル４までに避難
警戒レベル５：緊急安全確保 警戒レベル５相当：氾濫発生情報、大雨特別警報

## Slide 32: 避難情報の発令対象区域を決め、伝達する際の注意
解説
土砂災害と浸水の両方の危険性が想定される区域の人は、両方の災害から避難することを考える必要がある
土砂災害が発生する危険性の高い区域と、洪水が発生する危険性の高い区域が、同じ川の流域に混在しているので、どの区域にいる人が、どのような災害を警戒して避難すべきなのかを的確に伝える必要がある。
土砂災害
危険箇所
土砂災害
危険箇所
洪水による
浸水想定区域
土砂災害と
洪水の両方が
想定される区域
災害の種類に応じて、適切な避難方法が
異なる場合があるため

## Slide 33: ② この時点で 「市として実施すべきこと」 は何か？
既に多くの地域に「警戒レベル３ 高齢者等避難」や「警戒レベル４ 避難指示」が発令されており、今後さらに対象地域が広がる可能性が想定されるので、避難所の開設や運営に必要な人手を確保する。
避難情報の発令が今後も増える可能性があるので、市民に対する情報伝達手段を十分確保（情報伝達のための人手を含む）し、伝えるべき情報についてもあらかじめ整理しておく。
市民に対する注意喚起を様々な方法で継続的に行う。
解説

## Slide 34: ③ 避難情報を住民に伝達するうえで「伝えるべき事項」「伝達手段」は？
解説
避難すべき人に情報が伝わり
その方たちに適切な避難行動をとっていただくこと
避難に関する情報伝達の目的
避難情報に関する伝達文の基本的な項目
① どのような避難情報を発令したか
② 誰が、どのような避難行動をとるべきか
指定緊急避難場所への立退き避難
安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の自主的な避難先への立退き避難
屋内安全確保 ・緊急安全確保
「伝えるべき事項」
警戒レベル５ 緊急安全確保
警戒レベル４ 避難指示
警戒レベル３ 高齢者等避難
←（重要）警戒レベル４までに必ず避難

## Slide 35: ③ 避難情報を住民に伝達するうえで「伝えるべき事項」「伝達手段」は？
多様な伝達手段を用いる
  受け取る方々の事情に配慮
多様な手段を使うためには、要員確保も不可欠
主な手段
TV 放送（ケーブルテレビを含む）
ラジオ放送（コミュニティ FM を含む）
市町村防災行政無線（同報系）（屋外拡声器、戸別受信機）
IP 告知システム
緊急速報メール
twitter 等のSNS（Social Networking Service）
広報車、消防団による広報
電話、FAX、登録制メール
消防団、警察、自主防災組織、近隣の居住者等による直接的な声かけ
解説
「伝達手段」

## Slide 36: 【場面 2 】 7月5日(木) 15:40

## Slide 37: 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布） （14:20、50）
14 時 20 分
14 時 50 分
※「さといも川」の水位が水防団待機水位を超過

## Slide 38: 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布） （15:10）
15 時 10 分
15:13には、気象台からのホットラインで、「B市に隣接する市に記録的短時間大雨情報を発表した。しばらくは雨の降り方に一層警戒してほしい」と連絡がありました。
15:40 に「さといも川」の水位が氾濫注意水位に達しました。
15:40 の時点で各種防災気象情報を確認しました。

## Slide 39: 【状況付与】 5 日 15:40
【場面 2 】
＜発表されている情報＞ |  |  |  |  |  |  |  | 
気象情報 |  | 時 刻 | 種 類 |  |  |  |  | 
 |  | 7月5日 15:03 | 大雨と落雷及び突風に関する A 県気象情報 第 3 号 |  |  |  |  | 
 |  | 7月5日 15:08 | A県記録的短時間大雨情報 第 1 号 |  |  |  |  | 
注意報・警報 |  | 時 刻 | 種 類 |  |  |  |  | 
 |  | 7月5日 15:42 | 大雨警報（土砂災害、浸水害）継続、洪水警報継続 |  |  |  |  | 
＜市の対応＞ |  |  |  |  |  |  |  | 
避難指示等 |  | 時 刻 | 種 類 |  | 区 域 |  |  | 根 拠
 |  | 7月5日 13:52 | 警戒レベル４ 避難指示 警戒レベル３ 高齢者等避難 |  | キキクル（危険度分布）で、危険（紫）、警戒（赤）となった格子にある土砂災害警戒区域等、洪水危険地域 |  |  | 土砂災害警戒情報の発表 キキクル（危険度分布）で、危険（紫）、警戒（赤）出現
 |  | 7月5日 15:15 | 同上（拡大） |  | 同上（拡大） |  |  | キキクル（危険度分布）で、危険（紫）、警戒（赤）出現・拡大 水位、雨量
防災体制 |  | 種 類 |  |  | 根 拠 |  |  | 
 |  | 第 4 次防災体制 |  |  | 7月5日 13:52に「警戒レベル４避難指示」を発令したことに伴い移行 |  |  | 
その他 |  | 種 類 |  |  | 根 拠 |  |  | 
 |  | ホットライン |  |  | 7月5日 15:13「しばらくは雨の降り方に一層警戒してほしい」 |  |  | 

## Slide 40: 【グループ検討】 5 日 15:40
入手した「防災気象情報」等の内容を確認し、次の点について検討してください。
どのような避難情報を、どの地域に対して発令すべきか？
今後の事態の推移の予測から、この時点で「市として実施すべきこと」は何か？
【場面】
市長に対して具体的な根拠とともに説明できるよう 25 分で検討して結果を整理してください。
25分
警戒レベル５ 緊急安全確保
警戒レベル４ 避難指示
警戒レベル３ 高齢者等避難
←（重要）警戒レベル４までに必ず避難

## Slide 41: 【グループ発表】
検討した対策案を、市長に説明してください。
どのような避難情報を、どの地域に対して発令すべきか？
今後の事態の推移の予測から、この時点で市として実施すべきことは何か？
【場面】
3 分以内で発表してください。
そのように考える理由も含めて説明してください。

## Slide 42: 【場面 2 】 解 説

## Slide 43: 現状と今後の見通し
〇「さといも川」（水位周知河川）の水位が
氾濫注意水位を超え、避難判断水位に迫っている
  「にんじん川」はまだ氾濫注意水位にも到達していない
〇「さといも川」と「にんじん川」の「流域雨量指数の予測値」が
18:30 頃に警報基準を超えることが予想されている
〇土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）」では
B市北側に「災害切迫（黒）」出現、東側に「警戒（赤色）」
が広がった
〇B市北側では、土砂災害の危険が更に高まり、すでに安全な避難ができず命が危険な状況
〇B市東側では、土砂災害と洪水の両面で警戒すべき状況になってきている
〇今後の雨（降水短時間予報）によると、18:30 頃までは強い雨が降り続く見込み
【場面 2 】解説
15:40 時点での現状
今後の見通し
氾濫注意水位→
避難判断水位
氾濫危険水位
土砂キキクル 15:40

## Slide 44: （補足説明）流域雨量指数の予測値
【場面 2 】解説
現在時刻
気象庁ホームページで流域雨量指数の予測値を確認する。
「さといも川」と「にんじん川」の流域雨量指数が、18:30 頃に
警報基準を上回ることが予測されている。
洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）を見る限りでは、にんじん川の危険度はまだ「注意」にも達していないが、流域雨量指数の予測値を見ると、洪水に対して警戒すべき状況になりつつあることがわかる。

## Slide 45: ① どのような避難情報を、どの地域に対して発令すべきか？
〇Ｂ市東側などで、土砂災害が発生する可能性が高い地域に「警戒レベル３高齢者等避難」を発令する。
  土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で「警戒（赤色）」（警戒レベル３相当）に達したため
  【重要】土砂キキクルの「災害切迫（黒）」は警戒レベル５相当。「警戒レベル５ 緊急安全確保」の発令を検討
〇「さといも川」（上流側）、 「たまねぎ川」（下流側）流域のうち洪水が発生する可能性が高い地域に「警戒レベル４ 避難指示」を発令する。
  「さといも川」については、水位が「氾濫注意水位」を越え、洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）で「危険（紫）」が出現
  「たまねぎ川」については水位が観測されていないが、洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）で「危険（紫）」（警戒レベル４相当）に達したため（流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過するため）
【場面 2 】解説
これらの状況認識をもとに内閣府のガイドラインに基づいて考えると ...
※B市では、河川事務所等と相談の上、以下のように定めている、
（1） 「水防団待機水位」を超えて急激な水位上昇のおそれがある場合には、「警戒レベル３高齢者等避難」を発令
（2） 「氾濫注意水位」を 超えて急激な水位上昇のおそれがある場合には、「警戒レベル４避難指示」を発令」

## Slide 46: ② この時点で市として実施すべきことは何か？
【場面 2 】解説
洪水や土砂災害の危険性の拡大や一層の高まりを踏まえ、避難情報の伝達や、避難所の開設や運営に必要な人手を拡充する。
日没時刻が近づいていることを踏まえ、早めに避難情報を発令すべき区域について検討するとともに、夜通しで警戒態勢を維持するための職員や装備品を確保する。

## Slide 47: ふりかえり
わが市町村における対策の検討

## Slide 48: 【個人作業】 思ったこと、気づいたこと
＜ふりかえりの意図＞
「災害対応グループワーク」を通じて皆さんが感じたことや気づいたことをわが市町村の防災力向上のための取組みに活かしたい！
1 人 2 個以上考えてください
●●を
決断する
こと
ふりかえり
▲▲を
把握する
こと
グループワークの中で議論したことの中から、わが市町村として、職員として、
  「難しい」と思ったこと

## Slide 49: 【グループ作業】 意見を共有
〇〇 すること
〇〇 すること
〇〇 すること
タイトル
〇〇 すること
〇〇 すること
ふりかえり
タイトル
〇〇 すること
〇〇 すること
タイトル
同じような意見をグループ化してください。
これらが、わが市町村の防災力向上における「課題」であると考えます。
A グループ
対策案
難しいと思ったこと

## Slide 50: 【グループ作業】 対策を検討
難しいと思ったこと
ふりかえり
15分程度で
お願いします
「課題」から特に重要なもの3つを選択してください
3つの課題を解決するために、今後、わが市町村で取組むべき「対策案」を検討してください
A グループ
対策案
毎年●●に取り組む
定期的に●●する
〇〇 すること
〇〇 すること
〇〇 すること
タイトル
〇〇 すること
〇〇 すること
タイトル
〇〇 すること
〇〇 すること
タイトル

## Slide 51: 【グループ発表】
グループで検討した内容を発表してください。
「課題」と「対策案」
3 分以内で発表をお願いします。

## Slide 52: 講 評

## Slide 53: ま と め

## Slide 54
気象情報等の把握・活用
避難情報等の判断
住民への
確実な伝達
気象台や河川管理者などの関係機関と
情報交換や相談をしながら
風水害への対応を進めましょう
  住民の命を災害から守る
  日頃からの取り組み、事前準備
まとめ

## Slide 55
「事後アンケート」 にご協力をお願いします
終 了
たいへんお疲れさまでした